Местные нормативы

градостроительного проектирования

Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района

Саратовской области

2016

## Структура местных нормативов градостроительного проектирования Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района

| Часть | Состав части |
| --- | --- |
| I | Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района) |
| II | Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района |
| III | Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района |

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКЕ

ООО «ТК ЭКО»

ИНН 0274903117, КПП 027601001, ОГРН 1150280017513

Юридический адрес: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, 8/3, офис 307.

Фактический адрес: 450071, г. Уфа, проезд Лесной, 8/3, офис 307.

тел. (347)246-41-99, факс (347)246-41-99

e-mail: nadia@tk-eco.ru

| Директор |  |  |  | Т.Р. Асфандиаров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дата |  | подпись |  |
| Руководитель проекта |  |  |  | В.О. Шангин |
|  | дата |  | подпись |  |
| Разработчик проекта |  |  |  | Н.В. Сосина |
|  | дата |  | подпись |  |
| Соисполнители: |  |  |  | Д.И. Арсланова |
|  | дата |  | подпись |  |
|  |  |  |  | В.А. Петров |
|  | дата |  | подпись |  |
|  |  |  |  | Р.А. Багаутдинов |
|  | дата |  | подпись |  |

М.П.

Оглавление

Структура местных нормативов градостроительного проектирования Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района	2

I. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского  поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района)	6

Раздел 1. Область применения местных нормативов градостроительного проектирования	6

1.1  Введение	6

1.2 Область применения местных нормативов градостроительного проектирования	8

Раздел 2. Нормативные ссылки	9

Раздел 3. Термины и определения	9

Раздел 4. Обеспечение населения объектами жилищного строительства	9

4.1 Зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами	12

4.2 Зона застройки объектами дошкольного, начального и среднего общего образования	14

Раздел 5. Обеспечение населения в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания	15

Раздел 6. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения	23

6.1 Зона парков, скверов, садов, бульваров, пляжей	23

6.2 Зона объектов физкультурно-оздоровительного назначения	26

6.3 Зона лесов	27

6.4 Зоны отдыха	28

Раздел 7. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов капитального строительства в области энергетики и инженерной инфраструктуры	28

7.1 Водоснабжение	29

7.2 Канализация	31

7.3 Теплоснабжение	35

7.4 Электроснабжение	39

7.5 Газоснабжение	47

7.6 Санитарная очистка	52

7.7 Объекты связи	54

Раздел 8. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области транспорта, расчетные показатели автомобильных дорог	55

Раздел 9. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение	62

Раздел 10. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области сельского хозяйства	67

Раздел 11. Расчётные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территории	69

Раздел 12. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	80

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района	82

Цели и задачи разработки нормативов градостроительного проектирования	82

Общая характеристика методики разработки нормативов градостроительного проектирования	83

Общая характеристика состава и содержания МНГП	84

Результаты анализа Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района	85

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района	92

Правила применения Местных нормативов и расчетных показателей	93

Область применения местных нормативов градостроительного проектирования	94

Правила применения расчетных показателей при работе с документами территориального планирования	95

Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории	95

Приложение 1 Нормативные ссылки	97

Приложение 2 Термины и определения	102

Приложение 3 Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий	110

I. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского  поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района)

Раздел 1. Область применения местных нормативов градостроительного проектирования

1.1  Введение

1.1.1.	Местные нормативы градостроительного проектирования Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района (далее – Местные нормативы) – совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения (далее – Объекты местного значения) населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района.

1.1.2. Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в границах Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района в части установления стандартов обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов) объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

1.1.3. Местные нормативы включают в себя:

основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района);

материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.1.4. Местные нормативы направлены:

на обеспечение повышения качества жизни населения муниципального образования и создание градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством области и нормативно-правовыми актами Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района, гражданам, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

на повышения эффективности использования территорий в границах муниципального образования на основе рационального зонирования, исторически преемственной планировочной организации и застройки;

на ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в интересах настоящего и будущего поколений.

1.2 Область применения местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в случаях:

1.2.1. При подготовке проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципального образования, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации.

1.2.2.  При согласовании проектов документов территориального планирования с органами местной администрации муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

1.2.3.  При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, предусмотренным частью 10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ.

10.2.4.  Населением и иными заинтересованными субъектами, местными общественными организациями, при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленному в составе документации по планировке территории.

10.2.5.  Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление государственной экспертизы проектов документов территориального планирования муниципальных образований, вправе принять во внимание положения местных нормативов градостроительного проектирования при проведении экспертизы таких проектов.

10.2.6.  Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления, вправе при осуществлении контрольных полномочий опираться на положения местных нормативов градостроительного проектирования для обоснования выявленных нарушений в муниципальной градостроительной документации.

Раздел 2. Нормативные ссылки

Перечень документов, используемых при разработке местных нормативов, приведен в приложении 1 к местным нормативам.

Раздел 3. Термины и определения

Перечень терминов и определений, используемых при разработке местных нормативов, приведен в приложении 2 к местным нормативам.

Раздел 4. Обеспечение населения объектами жилищного строительства

4.1. Планировочную организацию жилой и общественной территории населенных пунктов муниципального образования следует решать с учётом их величины, природных, экономических факторов, внутрихозяйственного расселения, размещения мест приложения труда, построения сети учреждений и предприятий обслуживания населения с учётом Правил землепользования и застройки в Приволжском муниципальном образовании Марксовского муниципального района.

4.2. Жилые и общественные территории сельского поселения не должны пересекаться автомобильными дорогами I, II и III категорий, а также дорогами, предназначенными для движения сельскохозяйственных машин и прогона скота.

Дороги, предназначенные для прогона скота, подвоза удобрений и подъезда грузового транспорта к домам, следует проектировать обособленными от пешеходных путей и жилых улиц.

4.3. В сельских поселениях следует предусматривать одно-, двухквартирные дома усадебного типа, допускаются многоквартирные блокированные дома с земельными участками при квартирах, а в крупных поселениях возможны при соответствующем обосновании также секционные дома высотой до 4 этажей.

4.4. Сараи для скота и птицы следует предусматривать от окон жилых помещений дома: одиночные или двойные - не менее 15 метров, до 8 блоков - не менее 25 метров, свыше 8 до 30 блоков - не менее 50 метров, свыше 30 блоков - не менее 100 метров. Размещаемые в пределах жилой территории группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая и располагаться от жилой застройки на расстоянии в соответствии с приложением N 7 СанПиН 2.1.1/2.1.1.1200-03.

4.5. Для жителей секционных домов дополнительные участки для размещения хозяйственных построек (в том числе для скота), огородничества и развития личного подсобного хозяйства выделяются за пределами жилой территории; на земельных участках, не являющихся резервом для жилищного строительства, с соблюдением природоохранных, санитарных, противопожарных и зооветеринарных требований. При секционных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

4.6. Площадь застройки сблокированных сараев для скота не должна превышать 800 кв. метров. Расстояние между группами сараев следует принимать в соответствии с противопожарными требованиями, а до наиболее удаленного входа в дом - не более 100 метров. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров.

4.7. Предварительное определение величины селитебной территории сельского поселения допускается проводить с учетом следующих ориентировочных показателей на один дом (квартиру), га, при застройке:

домами усадебного типа с участками при доме (квартире) площадью, кв. метров:

- 2000 - 0,25-0,27;

- 1500 - 0,21-0,23;

- 1200 - 0,17-0,20;

- 1000 - 0,15-0,17;

- 800 - 0,13-0,15;

- 600 - 0,11-0,13;

- 400 - 0,08-0,13.

секционными домами без участков при квартире с числом этажей:

- 2 - 0,04;

- 3 - 0,03;

- 4 - 0,02.

Примечание:

1. Нижний предел принимается для крупных и больших поселений, верхний - для средних и малых.

2. При организации обособленных хозяйственных проездов для прогона скота площадь жилой и общественной территории увеличивается на 10 процентов.

3. При подсчете площади жилой и общественной территории исключаются непригодные для застройки территории - овраги, крутые склоны, скальные выступы, магистральные оросительные каналы, земельные участки учреждений и предприятий обслуживания межпоселкового значения.

4.8. При проектировании и реконструкции жилой и общественной территории сельских поселений следует предусматривать:

- создание общественного центра и размещение необходимых учреждений и предприятий обслуживания;

- вынос сельскохозяйственных предприятий в производственную зону;

- упорядочение сложившейся сети улиц и проездов;

- совершенствование санитарно-технического оборудования, инженерного обеспечения и модернизация внутреннего благоустройства территории;

- размещение пожарных депо в соответствии с нормами проектирования объектов пожарной охраны.

4.9. Расчетным показателем жилищной обеспеченности рекомендуется принимать 18 кв. метров общей площади на человека, а при застройке жилыми домами повышенной комфортности - 20-30 кв. метров общей площади на человека.

4.1 Зона застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами

4.1.1. Цели выделения зоны:

- развитие на основе существующих и вновь осваиваемых территорий малоэтажной жилой застройки;

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания, обеспечивающей потребности жителей указанных территорий в соответствующих среде формах;

- создание условий для размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

4.1.2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования |
| --- | --- |
| Для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) с правом содержания скота и птицы | Для размещения объектов социального обеспечения (*) |
| Для размещения объектов торговли (*) | Для размещения религиозных объектов (*) |
| Для размещения объектов общественного питания (*) | Для размещения административно-управленческих и общественных объектов (*) |
| Для размещения объектов бытового обслуживания (*) | Для размещения объектов местного самоуправления и некоммерческих организаций (ТСЖ, ТОС и т.п.) |
| Для размещения амбулаторно-поликлинических учреждений (*) | Для размещения объектов связи и телекоммуникаций (*) |
| Для размещения финансово-кредитных объектов (*) |  |
| Для размещения объектов страхования (*) |  |
| Для размещения объектов пенсионного обеспечения (*) |  |
| Для размещения садов, скверов, бульваров |  |

Примечание:

(*) - объекты указанных видов использования могут размещаться только на земельных участках, примыкающих к красным линиям улиц и дорог всех типов, являющихся территориями общего пользования.

4.1.3.  Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

а) минимально допустимая площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома с правом содержания скота и птицы - 500 кв. метров;

б) максимально допустимая площадь земельного участка для размещения индивидуального жилого дома с правом содержания скота и птицы - 1500 кв. метров;

в) минимальная ширина вдоль фронта улицы - 10 метров;

г) предельное количество этажей - 3 шт.;

д) максимальная высота объектов капитального строительства - 12 метров;

е) минимальные отступы стен зданий от границ сопряженных земельных участков:

- от передней границы земельного участка - 0 метров;

- от боковой границы участка - 0 метров при примыкании, в остальных случаях - 3 метра;

- от задней границы участка - 3 метра.

ж) максимальная общая площадь объектов капитального строительства нежилого назначения - 160 кв. метров;

з) минимальные размеры озелененной территории земельных участков - 40%;

и) минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - 1 машино-место  на земельный участок;

к) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%.

4.2 Зона застройки объектами дошкольного, начального и среднего общего образования

4.2.1. Цели выделения зоны:

а) создание условий для формирования специализированной зоны для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;

б) сохранение и развитие указанных объектов на основе существующих и вновь формируемых секторов специализированной зоны.

4.2.2. Основные виды разрешенного использования:

- Для размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования.

4.2.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

а)  минимально допустимая площадь земельного участка для размещения объектов дошкольного образования - 1000 кв.метров;

б)  максимально допустимая площадь земельного участка для размещения объектов дошкольного образования - 11000 кв.метров;

в) минимально допустимая площадь земельного участка для размещения объектов начального и среднего общего (школьного) образования - 2500 кв.метров;

г) максимально допустимая площадь земельного участка для размещения объектов начального и среднего общего (школьного) образования - 25000 кв.метров;

д) предельное количество этажей:

- объектов дошкольного образования - 2 шт.,

- объектов среднего (полного) школьного образования - 3 шт.

е) максимальная высота объектов капитального строительства - 18 метров;

ж) минимальные отступы стен объектов капитального строительства от границ сопряженных земельных участков - 3 метра.

з) минимальные размеры озелененной территории земельных участков – 50%;

и) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.

Раздел 5. Обеспечение населения в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания

5.1. Местные нормативы обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, производственных, ландшафтно-рекреационных зон и содержат минимальные расчётные показатели обеспечения:

1) площадями территорий для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

2) объектами образования;

3) объектами здравоохранения;

4) объектами социального обслуживания системы социальной защиты населения;

5) объектами торговли и питания;

6) объектами культуры;

7) культовыми зданиями;

8) объектами коммунально-бытового назначения;

9) иными объектами социального и коммунально-бытового назначения;

10) доступности объектов социального и коммунально-бытового  назначения.

5.2. Учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует предусматривать на группу сельских поселений, а также в крупных поселениях.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответственно оборудованные площадки.

5.3.  Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми на жилой территории, рекомендуется принимать не более указанного в таблице 2.

Таблица 2

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 750 (500 для начальных классов) |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 500 |
| Физкультурно-спортивные центры жилых районов | 1500 |
| Поликлиники | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни То же, при одно- и двухэтажной застройке | 500 800 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания | 2000 |
| Отделения связи и филиалы банка | 500 |

Примечание:

1. Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельских поселениях рекомендуется принимать по заданию на проектирование.

2. Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельских поселениях принимается в пределах 30 минут транспортной доступности.

3. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

5.4. Расстояния от зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать не менее приведенных в таблице 3 (без учета ширины санитарно-защитных зон).

Таблица 3

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений предприятий обслуживания, м |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых домов | до здании общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений |
| Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (стены здания) | 10 | По нормам инсоляции и освещенности |
| Пожарное депо | 10 | - | - |
| Кладбища традиционного захоронения и крематории | 6 | 300 | 300 |
| Кладбища для погребения после кремации | 6 | 100 | 100 |

Примечание:

1. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 метров.

2. В сельских поселениях, подлежащих реконструкции, расстояния от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 метров.

3. В сельских населенных пунктах, пользующихся колодцами, каптажами, родниками и другими природными источниками водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

5.5. Обеспеченность объектами местного уровня принимается согласно обязательному перечню и расчетным показателям по таблице 4. Ориентировочные размеры участков следует принимать согласно таблице 6.

5.6. Расчетные показатели минимальной обеспеченности социально значимыми объектами повседневного и периодического обслуживания в сельских поселениях следует принимать не менее чем в таблице 4.

Таблица 4

| Предприятия и учреждения обслуживания | Единица измерения | Минимальная обеспеченность |
| --- | --- | --- |
|  |  | повседневные услуги | периодические услуги |
| 1. Учреждения образования (на 1000 жителей) |  |
| Дошкольные учреждения | мест | расчет по демографии |
| Крытый бассейн для дошкольников | объект | по заданию на проектирование |
| Общеобразовательные школы | мест | расчет по демографии |
| Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | мест | - | 15 |
| 2. Предприятия торгово-бытового обслуживания (на 1000 жителей) |  |
| Магазины продовольственных товаров в сельском поселении | -" - | 120 |
| Магазины непродовольственных товаров в сельском поселении | -"- | 200 |
| Предприятия общественного питания в сельском поселении | -"- | 40 |
| Предприятия бытового обслуживания я сельском поселении | раб. мест | 10 |
| 3. Учреждения культуры и искусства (на 1000 жителей) |  |
| Универсальный зал | мест | 10 | 7 |
| Выставочный зал | кв. м общ. пл. | - | 10 |
| Библиотеки в сельском поселении, при 30-минутной пешеходной доступности | тыс. томов | - | 5 |
| Клуб в сельском поселении | мест |  | 200-500 |
| Центры искусств, учреждения эстетического образования | учащихся | - | 8 |
| Музеи | кв. м общ. пл. | - | -"- |
| Концертные залы, цирки | мест | - | -"- |
| Танцевальные залы | - "- | - | -"- |
| Храмы, мечети, синагоги, молельные дома | -"- | - | -"- |
| 4. Учреждения здравоохранения и соцобеспечения (на 1000 жителей) |  |
| Амбулатории для сельских поселений с населением менее 2000 чел. | объект | - | 1 |
| Подстанции скорой помощи | машин | 0,1 |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи для сельских поселений | -"- | 1 на 5000 чел. сельского населения в пределах зоны 30 мин. транспортной доступности |
| 5. Закрытые спортивные сооружения |  |
| Физкультурно-оздоровительные клубы | кв. м общ. пл. на 1 жителя | 0,13 |  |
| Физкультурно-оздоровительные центры | -"- | - | 0,14 |
| Специализированные физкультурно-оздоровительные сооружения (ДЮСШ) | -"- | - | 0,02 |
| Комплекс сезонных физкультурно-рекреационных сооружений | -"- | - | 0,03 |
| Спортивные залы общего пользования | кв. м площади пола на 1000 жителей | - | 80-100 |
| Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв. м зеркала воды на 1000 жителей | - | 25-35 |
| 6. Учреждения прочие, в том числе: |  |
| Отделение милиции | объект | - | 1 на 50 тыс. жителей |
| Опорный пункт охраны порядка | кв. м общ. пл. | 120 | - |
| РЭУ (районное эксплуатационное управление) | объект | 1 на 15-20 тыс. жителей | 1 на 45 тыс. жителей |
| 7. Объекты коммунального хозяйства |  |
| Прачечные самообслуживания для сельского поселения | -"- | - | 20 |
| Фабрики-прачечные для сельского поселения | -"- | - | 50 |
| Химчистки самообслуживания для сельского поселения | кг вещей на 1000 чел. | - | 1,2 |
| Фабрики-химчистки для сельского поселения | -"- | - | 2,3 |
| Бани для сельского поселения | мест на 1000 чел. | - | 7 |
| Стоянки уборочных машин | объект | - | 1-2 |
| Газораспределительный пункт | -"- | по расчету | - |
| Трансформаторные подстанции | -"- | на 3-4 тыс. жителей | - |
| Общественные уборные | объект на 1000 жителей | 0,4 | 1 |
| Пожарное депо для сельских поселений | объект | по расчету, исходя |
|  |  | из таблицы 4* |

Примечание:

1. Количество трансформаторных подстанций при оборудовании кухонь электроплитами увеличивается на 20 процентов.

2. Пожарные депо обслуживают территорию в радиусе 3 километров. Здания пожарного депо следует располагать с отступом от красной линии не менее чем на 10 метров.

Количество пожарных депо и пожарных автомобилей для сельских населенных пунктов представлено в таблице 5.

Таблица 5

| Площадь территории населенного пункта, га | Население, тыс. человек |
| --- | --- |
|  | до 5 | Св.5 до 20 |
| до 2000 | 1 | 1 |
|  | 1x2 | 1x6 |

5.7. Ориентировочные размеры земельных участков учреждений культурно-бытового обслуживания населения сельских поселений следует принимать по таблице 6.

Таблица 6

| Учреждения и предприятия обслуживания | Размеры земельных участков |
| --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | 35 кв. м на 1 место* Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25 % в условиях реконструкции; на 15 % при размещении на рельефе с уклоном более 20 % |
| Школы | При вместимости общеобразовательной школы, учащихся: от 40 до 600 - 40 кв. м на 1 учащегося Размеры земельных участков могут быть увеличены на 30 % в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи для сельских поселений | 0,05 га на один автомобиль, но не менее 0,3 га на объект |
| Молочные кухни | 0,015 га на 1000 детей (до 1 года), но не менее 0,15 га |
| Клубы любительские и студии | 0,2-0,3 га на объект 0,4-0,5 га на объект |
| Магазины 250-650 кв. м торг. Пл. | 4,0-4,6 кв. м на 1 кв. м торг. площади 0,1-0.3 га на объект |
| Торговые центры сельских поселений с числом жителей, тыс. чел. |  |
| до 1 | 0,1-0,3 га на объект |
| от 1 до 3 | 0,3-0,5 га -"- |
| от 3 до 6 | 0,5-1,0 га -"- |
| от 6 до 10 | 1,0-1,5 га -"- |
| Рыночные комплексы (кв. м торг. пл.) |  |
| до 600 | 14,0 кв. м на 1 кв. м торг. площади |
| от 600 до 3000 | 10,0 кв. м |
| Общественное питание (посадочных мест)** |  |
| 50 | 28 кв. м на 1 место |
| 100 | 23 кв. м на 1 место |
| Бытовое обслуживание (рабочих мест), в том числе: | 25-30 кв. м на раб. место |
| прачечные самообслуживания | 0,1-0,2 га на объект |
| фабрики-прачечные | 0,5-1,0 га -"- |
| химчистки самообслуживания | 0,1-0.2 га -"- |
| бани | 0,2-0,4 га -"- |
| Спорт Повседневное обслуживание - сооружения, приближенные к жилью (физкультурно- оздоровительные клубы) | 0,3-0,7 кв. м на человека |
| Периодическое обслуживание - всего, в том числе: | 1,3-1,5 кв. м на человека |
| физкультурно-оздоровительные центры районов, ДЮСШ | 1,0-1,2 кв. м на человека |
| физкультурные комплексы рекреационных сооружений | 0,3 кв. м на человека |
| Отделение связи для сельского поселения** обслуживаемое население: |  |
| от 0,5 до 2 тыс. чел. | 0,3-0,4 га |
| от 2 до 6 тыс. чел. | 0,4-0,5 га |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 5 АТС) | 0,3 га |
| Отделение Сбербанка** 1 операционное место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 0,05 га - при 3 операционных местах |
| Отделение банка для сельского поселения** 1 операционное место (окно) на 1-2 тыс. чел. | 0,4 га - при 20 операционных местах |
| Учреждения и организации управления | При этажности 3-5 - 40-18 кв. м на сотрудника При этажности 9-12 - 13-11 кв. м - " - При этажности 16 и более - 10 кв. м - " - |

Примечания:

* Показатель может сокращаться за счет пристройки помещений для новой группы при необходимости удовлетворения спроса в уже сложившейся застройке.

** Для пристроенных предприятий площади участка могут быть уменьшены на 25 процентов, для встроенно-пристроенных - на 50 процентов.

5.8. В сельских поселениях допускается формировать смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах.

В сельских поселениях по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

Раздел 6. Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения

Рекреационные территории - объекты градостроительного нормирования представлены в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки.

6.1 Зона парков, скверов, садов, бульваров, пляжей

6.1.1. Цели выделения зоны - сохранение и развитие озелененных территорий при их использовании с возможностью строго ограниченного строительства объектов отдыха, спорта и досуга, сохранение прибрежных территорий, представляющих ценность для отдыха на открытом воздухе.

6.1.2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства представлены в таблице 7.

Таблица 7

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования* |
| --- | --- |
| Для размещения парков | Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) |
| Для размещения садов, скверов, бульваров | Для размещения открытых объектов физической культуры и спорта |
| Для размещения набережных | Для размещения объектов общественного питания |
| Для размещения пляжей |  |
| Для размещения памятников природы |  |

Примечание:

(*) - условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах участка территориальной зоны или (по согласованию) в границах сельского поселения.

6.1.3. Площадь парков, садов и скверов следует принимать не менее:

- парков - 50000 кв.метров,

- скверов - 1500 кв.метров,

- садов - 20000 кв.метров.

6.1.4. Парк - озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности с развитой системой благоустройства, предназначенная для периодического массового отдыха населения.

6.1.5. На территории парка разрешается строительство зданий для обслуживания посетителей и эксплуатации парка, высота которых не ограничена. Площадь застройки не должна превышать 7%  территории парка.

6.1.6. Сад - озелененная территория с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенная преимущественно для прогулок и повседневного тихого отдыха населения.

6.1.7. На территории сада допускается возведение зданий, необходимых для обслуживания посетителей и территории сада (кафе, павильонов, хозяйственных построек), высота которых не должна превышать 6 метров, а общая площадь застройки - не более 5 процентов территории сада.

6.1.8. Бульвар - озелененная территория линейной формы, расположенная, как правило, вдоль улиц и рек, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха.

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для отдыха.

6.1.9. На территории бульвара допускается возведение зданий, необходимых для обслуживания посетителей и территории, высота которых не должна превышать 6 метров, а общая площадь застройки - не более 5 процентов территории бульваров.

6.1.10. Сквер - компактная озелененная территория, предназначенная для повседневного кратковременного отдыха и транзитного пешеходного передвижения населения, размером, как правило, от 0,15 га.

6.1.11. На территории сквера запрещается размещение застройки.

6.1.12. Соотношение элементов территории парка, сада, бульвара, сквера следует принимать не менее, указанных в таблице 8.

Таблица 8

| Объект нормирования | Элементы территории |
| --- | --- |
|  | Отступы стен объектов капитального строительства от границ сопряженных земельных участков, м | Озеленение территории земельных участков, % | Количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков |
| Парк, сад, сквер, бульвар | 3 | 70 | 3 на 1,0 га территорий участка |

6.2 Зона объектов физкультурно-оздоровительного назначения

6.2.1. Цели выделения зоны - сохранение и развитие ценных в природном отношении территорий, пригодных для отдыха, спорта и развлечений, размещение необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

6.2.2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства представлены в таблице 9.

Таблица 9

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования* |
| --- | --- |
| Для размещения крытых спортивных комплексов (физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, бассейны и т.п. объекты) | Для размещения объектов общественного питания |
| Для размещения открытых объектов физической культуры и спорта |  |
| Для размещения объектов для оздоровительных целей |  |
| Для размещения парков |  |
| Для размещения садов, скверов, бульваров |  |

Примечание:

(*) - условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах Приволжского муниципального образования.

6.2.3. Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства:

- минимальная площадь земельного участка - 600 кв. метров;

- максимальная площадь земельного участка - 100000 кв.метров;

- максимальная высота объектов капитального строительства - 30 метров;

- минимальные отступы стен объектов капитального строительства от границ сопряженных земельных участков - 3 метра;

- минимальное количество машино-мест для хранения индивидуального автотранспорта на территории земельных участков - 1 машино-место на 10 единовременных посетителей  (включая зрителей) при их максимальном количестве;

- минимальны размеры озелененной территории земельных участков – 40%;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%.

6.3 Зона лесов

6.3.1. Цели выделения зоны: сохранение и развитие зеленых массивов, создание комфортных условий посещения лесных территорий, обустройство территорий для отдыха населения.

6.3.2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Основные виды разрешенного использования | Условно разрешенные виды использования* |
| --- | --- |
| Для размещения лесов | Для размещения гидротехнических сооружений |
| Для размещения памятников природы |  |

Примечание:

(*) - условно разрешенные виды использования могут быть допущены, если их применение не сопровождается сокращением площади зеленых насаждений. При этом учитывается компенсационное озеленение в границах Приволжского муниципального образования.

6.4 Зоны отдыха

6.4.1. Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

6.4.2. Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

6.4.3. Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах отдыха, следует принимать не менее, м2 на одного посетителя:

- речных и озерных – 8;

- речных и озерных (для детей) – 4.

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя.

Раздел 7. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов капитального строительства в области энергетики и инженерной инфраструктуры

7.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе газо- и электроснабжения, канализации, а также для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной данных объектов, сооружений и коммуникаций.

7.2. Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны устанавливаются при размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вредного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны в соответствии с требованиями настоящих Нормативов.

7.1 Водоснабжение

7.1.1. При разработке схемы водоснабжения определяются: объем водопотребления, источники водоснабжения, состав основных сооружений, место расположения и размеры площадок для их размещения, диаметры основных водоводов и магистральных сетей, их трассировка, типы прокладок, материалы труб и ориентировочные затраты на строительство.

В целях резервирования территории для размещения площадок и коммуникаций приводится прогноз развития системы водоснабжения на более отдаленный период развития населенного пункта.

При разработке схем водоснабжения поселений рекомендуется учитывать, что планировочные решения и специфика промышленных предприятий оказывают существенное влияние на стоимость систем водоснабжения, так:

- максимально возможное приближение основных потребителей к источникам водоснабжения и увеличение плотности застройки способствуют снижению стоимости строительства за счет сокращения длины коммуникаций;

- увеличение ширины улиц и проездов на величину свыше 22 метров в пределах красных линий повышает стоимость строительства сетей из-за необходимости их прокладки, как правило, по обеим сторонам улиц;

- проведение на предприятиях мероприятий по снижению расходования свежей воды из источников применением водооборота, внедрением бессточных систем, использованием для предприятий и полива очищенных сточных вод и т.д. существенно снижает водопотребление на производственные нужды.

7.1.2. Расчетные расходы воды определяются для всех потребителей: на хозяйственно-питьевые нужды населения; на хозяйственно-питьевые нужды работающих на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и на производственные нужды этих предприятий; на полив территорий населенного пункта; на пожаротушение.

Расходы определяются отдельно для воды питьевого и непитьевого качества. Для населенных пунктов с застройкой усадебного типа дополнительно учитываются потребности приусадебного хозяйства, включая расходы воды на содержание скота, животных и птицы.

7.1.3. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в сельских населенных пунктах допускается принимать 150 л/сутки.

Примечание:

1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

7.1.4. При выборе системы водоснабжения поселения рассматриваются варианты устройства системы водоснабжения, объединенной с производственной или раздельной, необходимость зонирования, а также определяются источники водоснабжения, состав основных сооружений, трассировка основных коммуникаций и степень использования существующих реконструируемых объектов.

Необходимость и целесообразность зонирования определяется тем, что максимальный свободный напор в сети у потребителя не должен превышать 60 метров, а гидростатический напор в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора не должен превышать 45 метров.

7.1.5. Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га, в соответствии с требованиями СП 32.13330. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности, тыс. м3/сут, следует принимать по проекту, но не более:

- до 0,8 – 1 гектар;

- свыше 0,8 до 12 – 2 гектара;

- свыше 12 до 32 – 3 гектара;

- свыше 32 до 80 – 4 гектара;

- свыше 80 до 125 – 6 гектаров;

- свыше 125 до 250 – 12 гектаров;

- свыше 250 до 400 – 18 гектаров;

- свыше 400 до 800 – 24 гектара.

7.1.6. Трассировку водопроводной сети и выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.

Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в в сельских населенных пунктах должен быть не менее 75 миллиметров.

7.2 Канализация

7.2.1. В проектах сельскохозяйственной канализации должны комплексно решаться вопросы водоотведения, очистки сточных вод и использования очищенных стоков и образующегося в процессе очистки осадка для сельскохозяйственного производства.

7.2.2. В сельской местности могут применяться следующие системы канализации: общесплавная, полная раздельная, неполная раздельная, полураздельная и комбинированная.

7.2.3. Сельские населенные пункты следует канализовать, как правило, по неполной раздельной системе, при которой бытовые сточные воды отводят закрытой сетью на очистные сооружения и далее к месту сброса, а поверхностный сток (дождевые и талые воды) - по открытым лоткам или канавам в водотоки и водоемы. При необходимости, определяемой требованиями органов Госкомприроды, с учетом состояния водоема-приемника или водотока, поверхностный сток может также проходить очистку перед сбросом в водоем или водоток.

7.2.4. Схема канализации разрабатывается на базе принятой системы канализации и является конкретным, технически и экономически обоснованным, решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования и очистки сточных вод, выпуска их в водоемы и водотоки или передачи их для использования в сельском хозяйстве.

Для сельских населенных пунктов применяют следующие схемы канализации: децентрализованую, централизованную и смешанную (комбинированную).

При децентрализованной схеме канализуются отдельные объекты (здания) или несколько объектов (зданий).

При централизованной схеме в бассейн канализования входит весь населенный пункт или его основная часть, возможно совместно с производственной зоной.

При смешанной (комбинированной) схеме централизованная схема канализации охватывает обычно общественный центр и примыкающую к нему застройку, а децентрализованная - застройки усадебных домов в периферийной части населенного пункта и отдельные удаленные от центральной части населённого пункта производственные и жилые здания. К централизованнной относится также схема с совместным канализованием нескольких населенных пунктов.

7.2.5. В объединенную канализацию могут отводиться сточные воды после следующих производственных процессов:

- мойки корнеплодов, овощей и фруктов - после локальной очистки в грязеотстойниках;

- мойки автомашин, тракторов и другой сельскохозяйственной техники - после локальной очистки в грязеотстойниках с маслобензоуловителем;

- мойки молочной посуды, молокопровода и другого молочного оборудования;

- сухой уборки помета в птичниках при концентрации загрязнений по взвешенным веществам до 500 мг/л, БПК5 - до 400 мг/л.

7.2.6. В составе очистных сооружений децентрализованной канализации предусматривают:

- септики - для предварительной обработки сточных вод;

- фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации, песчано-гравийные фильтры (фильтрующие траншеи), компактные установки искусственной биологической очистки - для окончательной очистки сточных вод;

- дозирующие, распределительные, водоотводящие, оросительные и дренажные (для песчано-гравийных фильтров и фильтрующих траншей) устройства.

7.2.6. Для децентрализованных схем канализации целесообразно применение преимущественно сооружений естественной очистки сточных вод с использованием самоочищающей способности почвы, грунта или водоема и устройством сооружений подземной фильтрации:

- фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации - при наличии фильтрующих грунтов (песка, супеси);

- фильтрующих траншей или песчано-гравийных фильтров - при слабо фильтрующих грунтах (суглинки и глины).

7.2.7. Наименьшие расстояния от зданий до очистных сооружений приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Очистные сооружения | Наименьшее расстояние от зданий до очистных сооружений, м при их суточной производительности, м |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| Септики | не менее 5 |
| Фильтрующие колодцы | 8 | - | - | - | - |
| Поля подземной фильтрации | не менее 15 |
| Песчано-гравийные фильтры и фильтрующие траншеи | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |

Дворовые уборные

7.2.8. Дворовые уборные с выгребом возможно предусматривать в неканализованных районах сельских населенных пунктов и при отдельно расположенных жилых и производственных зданиях.

7.2.9. Дворовую уборную с выгребом следует размещать не ближе 10 м от жилого здания при максимально возможном удалении от колодцев, используемых для питьевого водоснабжения. Выгреб должен быть герметичным.

Перекачка сточных вод

7.2.10. Перекачка сточных вод предусматривается при высоком уровне грунтовых вод, вынуждающем размещать очистные сооружения выше отметки рельефа, или при сбросе очищенных сточных вод после песчано-гравийных фильтров и фильтрующих траншей, при невозможности их самотечного отведения.

7.2.11. В случае перекачки очищенных сточных вод объем накопительной емкости должен быть равен 3 - 7-суточному их притоку.

Дворовая сеть

7.2.12. Для прокладки дворовой сети следует использовать канализационные чугунные трубы, безнапорные асбестоцементные трубы или раструбные пластмассовые трубы из полиэтилена низкого давления.

7.2.13. Укладка труб и монтаж колодцев во избежание их просадки следует вести на ненарушенном коренном грунте. При наличии участков ненарушенного грунта его следует удалить и заменить песчаным грунтом, который необходимо тщательно утрамбовывать при увлажнении.

7.3 Теплоснабжение

7.3.1. Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях сельских населенных пунктов, как правило, следует предусматривать централизованным от ТЭЦ или районных тепловых станций (РТС) при условии соблюдения экологических требований.

Возможно теплоснабжение отдельных объектов от децентрализованных современных источников теплоснабжения на территориях, где это экономически и технически оправдано и не приводит к нарушению экологических нормативов.

Выбор варианта схемы теплоснабжения объекта: системы централизованного теплоснабжения от котельных, крупных и малых тепловых и атомных электростанций (ТЭЦ, ТЭС, АЭС) либо от источников децентрализованного теплоснабжения (ДЦТ) - автономных, крышных котельных; от квартирных теплогенераторов производится путем технико-экономического сравнения вариантов.

Принятая схема теплоснабжения должна обеспечивать:

- нормативный уровень теплоэнергосбережения;

- нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью;

- требования экологии;

- безопасность эксплуатации.

7.3.2. Тепловые электростанции следует размещать вблизи центра тепловых и электрических нагрузок, как правило, за пределами сельских территорий, с подветренной стороны по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам.

7.3.3. Воздушные линии электропередачи (ВЛ) напряжением 110 киловатт и выше допускается размещать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.

Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 кВ и выше не допускается размещать в пределах границ поселений, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и нормами.

7.3.4. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 (6)-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 15 м.

7.3.5. Теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой теплоснабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных источников теплоснабжения.

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно- двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 12.

Таблица 12

| Теплопроизводитель котельных, гкал/ч (мВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |
| --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором следует увеличивать на 20 процентов.

2. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными нормами.

7.3.6. В сельских поселениях для целей теплоснабжения, как правило, следует предусматривать индивидуальные теплогенераторы на газовом топливе, руководствуясь требованиями и рекомендациями, приведенными в МДС 40-2.2000, СП 31-106-2002.

Применяемые для целей автономного теплоснабжения устройства и оборудование, приборы и арматура должны быть полной заводской готовности и иметь заводские инструкции по установке и эксплуатации. Используемые при монтаже системы изделия и материалы должны удовлетворять требованиям распространяющихся на них стандартов или техническим условиям.

В доме устанавливаются регистрирующие или суммирующие приборы, которые определяют количество потребленного газа или жидкого топлива.

В качестве индивидуального источника теплоснабжения в доме могут применяться теплогенераторы на газовом, жидком или твердом топливе, электронагревательные установки, печи. Отопление и внутреннее теплоснабжение зданий электроэнергией с непосредственной трансформацией ее в тепловую допускается применять по техническому заданию. Отпуск электроэнергии следует согласовывать с электроснабжающей организацией в установленном порядке (СНиП 41-01-2003).

В дополнение к стационарным теплогенераторам рекомендуется предусматривать теплонасосные установки, теплоутилизаторы, солнечные коллекторы и другое оборудование, использующее возобновляемые источники энергии. В качестве теплогенераторов должно применяться автоматизированное оборудование полной заводской готовности с максимальной температурой теплоносителя - воды до 95°С и давлением до 1,0 МПа, имеющее сертификат соответствия. При применении для систем отопления теплогенераторов мощностью 25 кВт и более воздух для горения должен подаваться непосредственно снаружи. При этом теплогенераторы на газовом топливе должны иметь закрытую горелку. В одноквартирном доме следует применять теплогенераторы, эксплуатация которых возможна без постоянного обслуживания персонала.

Теплогенератор, как правило, должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение отопительного теплогенератора мощностью до 60 кВт на кухне. Помещение для размещения теплогенератора должно быть расположено на первом этаже, в цокольном или подвальном этаже дома. Размещение теплогенератора на любом энергоносителе выше первого этажа не рекомендуется, кроме теплогенераторов, располагаемых на крыше дома.

В помещении теплогенератора, работающего на жидком или газообразном топливе, должны иметься остекленные проемы из расчета не менее 0,03 кв. метра на 1 куб. метр объема помещения.

Минимальная высота расположения устьев дымоходов от теплогенераторов ограничивается требованиями СП 31-106-2002.

Хранение жидкого топлива и сжатого газа на придомовом участке следует предусматривать в отдельном здании из негорючих материалов или в заглубленных баках. Расстояние до других зданий должно быть не менее 10 метров. Вместимость хранилища должна быть не более 5 куб. метров.

7.4 Электроснабжение

7.4.1. При проектировании электроснабжения поселения определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185–94 (СО 153–34.20.185–94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и СП 31–110–2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

7.4.2. Укрупненные показатели электропотребления в поселках и сельских поселениях допускается принимать в соответствии с рекомендуемыми нормами электропотребления, согласно таблице 13.

Таблица 13

| Степень благоустройства поселений | Электропотребление, Киловатт в час /год на 1 чел. | Использование максимума электрической нагрузки, ч/год |
| --- | --- | --- |
| Сельские поселения (без кондиционеров): не оборудованные стационарными электроплитами оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 950 1350 | 4100 4400 |

Примечания:

1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

2. Условия применения стационарных электроплит в жилой застройке, а также районы применения населением бытовых кондиционеров принимать в соответствии со СП 54.13330.

7.4.3. При развитии систем электроснабжения электрические сети следует проектировать с учетом перехода на более высокие классы среднего напряжения (с 6-10 кВ на 20 - 35 кВ).

Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться с учетом анализа роста перспективных электрических нагрузок.

До разработки схемы перспективного развития электрических сетей напряжением 35 - 200 и 6 - 10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

7.4.4. Напряжение электрических сетей  поселений выбирается с учетом концепции их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35-110-220-500 кВ или 35-110-330-750 кВ.

При проектировании в сельской местности следует предусматривать вариант перевода сетей при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35 кВ.

7.4.5. При проектировании электроснабжения поселений необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов хозяйства.

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей.

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой и второй категории.

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и повреждения дорогостоящего основного оборудования.

Перечень основных электроприемников потребителей поселений с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94 (СО 153-34.20.185-94) «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения этих электроприемников.

7.4.6. При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения сетевых объектов необходимо:

- обеспечить сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности электроснабжения;

- обеспечить сетевым резервированием должны все подстанции напряжением 35 - 220 кВ;

- сформировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого резервирования;

- для особой группы электроприемников необходимо предусмотреть резервный (автономный) источник питания, который устанавливает потребитель.

7.4.7. В качестве основных линий в сетях 35 - 220 кВ следует проектировать воздушные взаимно резервируемые линии электропередачи 35 - 220 кВ с автоматическим вводом резервного питания от разных подстанций или разных шин одной подстанции имеющей двухстороннее независимое питание.

7.4.8. Проектирование электрических сетей должно выполняться комплексно с увязкой между собой электроснабжающих сетей 35 - 110 кВ и выше и распределительных сетей 6 - 20 кВ с учетом всех потребителей поселений и прилегающих к ним районов. При этом рекомендуется предусматривать совместное использование отдельных элементов системы электроснабжения для питания различных потребителей независимо от их ведомственной принадлежности.

Основным принципом построения сетей с воздушными линиями 6 - 20 кВ при проектировании следует принимать магистральный принцип.

7.4.9.  Линии электропередачи, входящие в общие энергетические системы, не допускается размещать на территории производственных зон, а также на территории производственных зон сельскохозяйственных предприятий.

7.4.10.  Воздушные линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ и выше рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 - 220 кВ и выше к понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует предусматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.

7.4.11.  Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 кВ и выше рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздушных линий кабельными.

7.4.12.  Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными.

7.4.13. Схемы электрических сетей 6 - 20 кВ следует проектировать с соблюдением условий обеспечения требуемой надежности электроснабжения (двухлучевыми, петлевыми и др.). Выбор схемы электрических сетей следует осуществлять на основании технико-экономического обоснования.

7.4.14. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ), устанавливаются санитарные разрывы - территория вдоль трассы высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м.

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений, допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

20 м - для ВЛ напряжением 330 кВ;

30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ;

40 м - для ВЛ напряжением 750 кВ;

55 м - для ВЛ напряжением 1150 кВ.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

Для ВЛ также устанавливаются охранные зоны:

участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при отсутствии отклонения опор от вертикали) на расстоянии:

2 м - для ВЛ напряжением до 1 кВ;

10 м - для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

15 м - для ВЛ напряжением 35 кВ;

20 м - для ВЛ напряжением 110 кВ;

25 м - для ВЛ напряжением 150, 220 кВ;

30 м - для ВЛ напряжением 330, 400, 500 кВ.

зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы, в том числе реки, каналы, озера, в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов (при отсутствии отклонения опор от вертикали) для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

7.4.15. Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:

для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в поселениях под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

7.4.16. Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует устанавливать не реже чем через 500 м, а также в местах изменения направления кабельных линий.

7.4.17. Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс. кВа и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует предусматривать закрытого типа. Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными и пристроенными.

7.4.18. В общественных зданиях разрешается размещать встроенные и пристроенные трансформаторные подстанции, в том числе комплектные трансформаторные подстанции, при условии соблюдения требований ПУЭ, соответствующих санитарных и противопожарных норм, требований СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

7.4.19. Не допускается сооружение встроенных и пристроенных подстанций в жилых зданиях (квартирных домах и общежитиях), спальных корпусах больничных учреждений, домов отдыха, учреждений социального обеспечения, а также в учреждениях для матерей и детей, в образовательных организациях и других зданиях социального и общественного назначения.

В жилых зданиях размещение встроенных и пристроенных подстанций разрешается только с использованием сухих или заполненных негорючим, экологически безопасным, жидким диэлектриком трансформаторов и при условии соблюдения требований санитарных норм по уровням звукового давления, вибрации, воздействию электрических и магнитных полей вне помещений подстанции.

Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового жилищного строительства и в существующих жилых районах запрещается.

На существующих подстанциях открытого типа следует осуществлять шумозащитные мероприятия, обеспечивающие снижение уровня шума в жилых и культурно-бытовых зданиях до нормативного, и мероприятия по защите населения от электромагнитного влияния.

Размещение трансформаторных подстанций на производственной территории, а также выбор типа, мощности и других характеристик подстанций следует проектировать при соответствующей инженерной подготовке (в зависимости от местных условий) в соответствии с требованиями ПУЭ, требованиями экологической и пожарной безопасности с учетом значений и характера электрических нагрузок, архитектурно-строительных и эксплуатационных требований, условий окружающей среды.

7.4.20. Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

7.4.21. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ, при числе трансформаторов не более двух, мощностью каждого до 1000 кВ.*А, и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 25 м.

7.4.22. На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

7.4.24. Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором. Заборы могут не предусматриваться для закрытых подстанций при условии установки отбойных тумб в местах возможного наезда транспорта.

7.5 Газоснабжение

7.5.1. Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 4102–2003», ПБ 12–527–03 «Правила безопасности при эксплуатации автомобильных заправочных станций сжиженного газа» на основе схем газоснабжения.

7.5.2. Норматив обеспеченности объектами газоснабжения следует принимать согласно таблице 14.

Таблица 14

| Наименование объекта (Наименование ресурса)* | Минимально допустимый уровень обеспеченности |
| --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина |
| Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения ** | м3 / год на 1 чел. | 120 |
| Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей ** | м3 / год на 1 чел. | 300 |
| Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3 / год на 1 чел. | 220 |
| Тепловая нагрузка, расход газа *** | Гкал, м3/чел | - |

Примечание:

* Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов;

** Нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3);

*** Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

7.5.3. Газораспределительная система должна обеспечивать подачу газа потребителям в необходимом объеме и требуемых параметрах.

Для неотключаемых потребителей газа, имеющих преимущественное право пользования газом в качестве топлива и поставки газа которым не подлежат ограничению или прекращению, должна быть обеспечена бесперебойная подача газа путем закольцевания газопроводов или другими способами.

7.5.4. На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего водоснабжения, как правило, следует предусматривать индивидуальные источники тепла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты.

В качестве топлива индивидуальных котельных для административных и жилых зданий следует использовать природный газ.

7.5.5. Газораспределительные сети, резервуарные и баллонные установки, газонаполнительные станции и другие объекты сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) должны проектироваться и сооружаться в соответствии с требованиями нормативных документов в области промышленной безопасности.

7.5.6. При восстановлении (реконструкции) изношенных подземных стальных газопроводов вне и на территории поселения следует руководствоваться требованиями СП 62.13330.2011  «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42–01–2002 (с Изменением N 1)».

7.57. Выбор, отвод и использование земель для магистральных газопроводов осуществляется в соответствии с требованиями СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов».

Размещение магистральных газопроводов по территории поселений не допускается.

7.5.8. Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями зданий общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, больниц, санаториев, общественных, административных и бытовых зданий с массовым пребыванием людей запрещается.

В обоснованных случаях разрешается транзитная прокладка газопроводов не выше среднего давления диаметром до 100 мм по стенам одного жилого здания не ниже III степени огнестойкости класса С0 и на расстоянии до кровли не менее 0,2 м.

Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по стенам, над и под помещениями категорий А и Б, за исключением зданий газорегуляторных пунктов (ГРП).

7.5.9. Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории поселений, как правило, с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

7.5.10. Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 15.

Таблица 15

| Классификация газопроводов по давлению | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- |
| Высокого | I категории | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ* | Св. 0,6 до 1,6 включительно |
|  | I категории | Природный | Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ |
|  | II категории | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднего | Природный и СУГ | Св. 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкого | Природный и СУГ | До 0,005 включительно |

Примечания: *  СУГ - сжиженный углеводородный газ

7.5.11. Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

10 тыс. т/год - 6;

20 тыс. т/год - 7;

40 тыс. т/год - 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, лиственных пород - 20 м, смешанных пород - 30 м.

7.5.12. Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.

7.5.13. ГРП следует размещать:

отдельно стоящими;

пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера;

встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней огнестойкости класса С0 с негорючим утеплителем;

вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

7.5.14. Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

7.5.15. Расстояния от ограждений ГРС, ГГРП и ГРП до зданий и сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:

от ГГРП с входным давлением Р = 1,2 МПа, при условии прокладки газопровода по территории поселений - 15 м;

от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа - 10 м.

7.5.16. Отдельно стоящие газорегуляторные пункты в поселениях должны располагаться на расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице 16, а на территории промышленных предприятий - согласно требованиям СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*.

В стесненных условиях разрешается уменьшение на 30% расстояний от зданий и сооружений до газорегуляторных пунктов пропускной способностью до 10000 куб. м/ч.

Таблица 16

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до |
| --- | --- |
|  | зданий и сооружений | железнодорожных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 |  |

Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа, располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений не нормируется.

7.6 Санитарная очистка

7.6.1. Санитарная очистка территории сельских поселений должна обеспечивать сбор и утилизацию (удаление, обезвреживание) бытовых и производственных отходов с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.

7.6.2. В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные площадки для размещения контейнеров для бытовых отходов с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, иметь водонепроницаемое покрытие, ограждена зелеными насаждениями, а также отделена от площадок для отдыха и занятий спортом.

7.6.3. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Для сбора твердых бытовых отходов следует использовать стандартные металлические контейнеры с крышками.

Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориальными нормативами накопления твердых бытовых отходов, действующими в населенных пунктах, а в случае отсутствия утвержденных нормативов - по таблице 17.

Таблица 17

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, чел./год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые: | 190-225 | 900-1000 |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом |  |  |
| от прочих жилых зданий | 300-450 | 1100-1500 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2000-3500 |
| Смет с 1 м твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5-15 | 8-20 |

Примечание:

1. Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

7.6.3. Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 м и не более 100 м.

В условиях нецентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

На территории частного домовладения места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться домовладельцами, разрыв до жилого дома может быть сокращен до 8 - 10 м.

Мусоросборники, дворовые туалеты и помойные ямы должны быть расположены на расстоянии не менее 4 м от границ участка домовладения.

7.7 Объекты связи

7.7.1.  Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденных в установленном порядке. Расчет объектов связи проводится по таблице 18.

Таблица 18

| Учреждения, Предприятия, сооружения | Единица измерения | Рекомендуемая обеспеченность на 1000 жителей (в пределах минимума) | Размер земельного участка, кв. метров/единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделение связи | 1 объект | 1 на 0,5-6,0 тыс. жителей | Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживаемого населения, групп: V-VI (0,5-2 тыс. чел.) – 0,3-0,35; III-IV (2-6 тыс. чел.) – 0,4-0,45 | Размещение отделений, узлов связи, почтамтов, агентств Роспечати, телеграфов, сельских телефонных станций, абонентских терминалов спутниковой связи, станций проводного вещания, объектов радиовещания и телевидения, их группы, мощность (вместимость) и размеры необходимых участков принимать в соответствии с действующими нормами и правилами |
| Отделение, филиал банка | 1 объект | 0,5 | 0,05 гектара – при 3-опера-ционных местах |  |
| Организации и учреждения управления | 1 объект | По заданию на проектирование | 60-40 м2 на 1 сотрудника при этажности 2-3 |  |
| Районные суды | 1 рабочее место | 1 на 30 тыс. жителей | 0,2-0,5 гектара на объект (по количеству судей) |  |
| Юридическая консультация | 1 юрист, адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | По заданию на проектирование |  |
| Нотариальная контора | 1 нотариус | 1 на 30 тыс. жителей | По заданию на проектирование |  |

Раздел 8. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области транспорта, расчетные показатели автомобильных дорог

8.1. При проектировании сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

8.2. Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельскохозяйственного предприятия, как правило, не должны превышать 30 мин.

8.3. Расчетный уровень автомобилизации, автомобилей на 1000 человек:

- 350 легковых автомобилей;

- 100-150 мотоциклов и мопедов (скутеров);

- 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

8.4. Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы.

8.5. Расчетные параметры улиц и дорог сельских поселений следует принимать по таблице 19.

Таблица 19

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

8.6. Категории автомобильных дорог на межселенной территории представлены в таблице 20.

Таблица 20

| Категория автомобильной дороги | Расчетная интенсивность движения, приведенных ед/сут |
| --- | --- |
| IA (автомагистраль) | Свыше 14000 |
| IБ (скоростная дорога) | Свыше 14000 |
| Обычные дороги | IB | Свыше 14000 |
|  | II | Свыше 6000 |
|  | III | Свыше 2000 до 6000 |
|  | IV | Свыше 200 до 2000 |
|  | V | Свыше 200 |

8.7. Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий представлены в таблице 21.

Таблица 21

| Категория дорог | Место размещения остановки общественного транспорта |
| --- | --- |
| I категория | Располагаются одна напротив другой |
| II - V категории | Располагаются по ходу движения на расстоянии не менее 30 м. между ближайшими стенками павильонов |

8.8. На дорогах категорий I-III автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 км, а в густонаселенной местности - 1,5 км.

8.9. Расстояние от края основной проезжей части следует принимать по таблице 22.

Таблица 22

| Категория улиц и дорог | Единица измерения | Расстояние |
| --- | --- | --- |
| Магистральные улицы и дороги | м | (не менее) 50 |
| Улицы, местные и боковые проезды | м | (не более) 25* |

Примечание:

* - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м. от линии застройки полосу шириной 6 м., пригодную для проезда пожарных машин.

В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта.

8.10. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

8.11. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

8.12. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков, как правило, в пределах 1,5-2,5 км/км2.

8.13. Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от жилых домов, объектов массового посещения и зон массового отдыха населения (не более) представлено в таблице 23.

Таблица 23

| Расстояние до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта от: | Единица измерения | Норма обеспеченности |
| --- | --- | --- |
| Жилых домов | м | 500 |
| Объектов массового посещения | м | 250 |
| Проходных предприятий в производственных и коммунально-складских зонах | м | 400 |
| Зон массового отдыха населения | м | 800 |

8.14. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта – 400-600 м.

8.15. Максимальное расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта в зоне индивидуальной застройки – 600-800 м.

8.16. Расчётные показатели транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов в границах муниципального района следует принимать по таблице 24.

Таблица 24

| № | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Площадки отдыха | Вместимость (количество автомобилей) | 20-50 автомобилей на дорогах категории I при интенсивности движения до 30000 трансп. Ед. в сутки; 10-15 автомобилей на дорогах категории II и III; 10 – на дорогах категории IV | Расстояние между площадками на дорогах | Через 15-20 км на дорогах категории I-II; 25-35 км – на дорогах III; 45-55 км – на дорогах категории IV |
| 2 | Автозаправочные станции1 | Заправок в сутки | Мощность АЗС (заправок в сутки) | при интенсив-ности движения (ед. в сутки) | Расстояние между АЗС | км |
|  |  |  | При одностороннем размещении |
|  |  |  | 250 | 1000-2000 |  | 30-40 |
|  |  |  | 500 | 2000-3000 |  | 40-50 |
|  |  |  | 750 | 3000-5000 |  | 40-50 |
|  |  |  | При двустороннем размещении |
|  |  |  | 750 | 5000-7000 |  | 50-60 |
|  |  |  | 1000 | 7000-20000 |  | 40-50 |
|  |  |  | 1000 | 20000 |  | 20-25 |
| 3 | Станции технического обслуживания | Число постов | Величина | при интенсивности движения (ед. в сутки) | Расстояние между СТО (км) | Величина |
|  |  |  | При одностороннем размещении |
|  |  |  | 1 | 1000 |  | 80-150 |
|  |  |  | 2 | 1000 |  | 200-250 |
|  |  |  | 1 | 2000 |  | 80 |
|  |  |  | 2 | 2000 |  | 100-150 |
|  |  |  | 3 | 2000 |  | 200-250 |
|  |  |  | 2 | 3000 |  | 80-100 |
|  |  |  | 3 | 3000 |  | 150-200 |
|  |  |  | 5 | 3000 |  | 250 |
|  |  |  | 3 | 4000 |  | 80-150 |
|  |  |  | При 2-х стороннем размещении |
|  |  |  | 2 | 5000 |  | 80-200 |
|  |  |  | 3 | 5000 |  | 250 |
|  |  |  | 2 | 6000 |  | 80-100 |
|  |  |  | 3 | 6000 |  | 150-250 |
|  |  |  | 2 | 8000 |  | 80 |
|  |  |  | 3 | 8000 |  | 100-200 |
|  |  |  | 5 | 8000 |  | 250 |
|  |  |  | 3 | 10000 |  | 80-150 |
|  |  |  | 5 | 10000 |  | 200-250 |
|  |  |  | 5 | 15000 |  | 80-150 |
|  |  |  | 8 | 15000 |  | 200-250 |
|  |  |  | 5 | 20000 |  | 80-100 |
|  |  |  | 8 | 20000 |  | 150 |
| 4 | Мотели и кемпинги | Число спальных мест | с учетом численности проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей междугородных и международных перевозок | - | Расстояние между мотелями (км) | Не более 500 |
| 5 | Мосты | Не нормируется | Не нормируется |
| 6 | Путепроводы, эстакады | Не нормируется | Не нормируется |

Примечания:

1) При расположении  АЗС  в  зоне  пересечения  ее  мощность должна  быть  уточнена  с   учетом   протяженности   всех   обслуживаемых прилегающих дорог, интенсивности движения и других расчетных  показателей на этих участках

2) При размещении зданий и сооружений автомобильного сервиса необходимо учитывать наличие энергоснабжения, водоснабжения и обслуживающего персонала, а также возможность их дальнейшего развития. При дорожных станциях технического обслуживания целесообразно предусматривать АЗС.

3) В составе мотелей целесообразно предусматривать дорожные станции технического обслуживания, АЗС, пункты питания и торговли, мойки автомобилей.

4) При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли, мойки автомобилей.

Специальные площадки для кратковременной остановки автомобилей предусматривают у пунктов питания, торговли, скорой помощи, источников питьевой воды и в других местах с систематическими остановками автомобилей. На дорогах I-III категории их следует размещать за пределами земляного полотна.

Раздел 9. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов, имеющих промышленное и коммунально-складское назначение

9.1. Производственные территории формируются в виде производственных зон и участков производственной застройки. Одними из таких территорий являются:

- промышленные территории (пищевой и легкой промышленности, машиностроения, приборостроения, химической и стекольной промышленности, добычи полезных ископаемых, производства нефтепродуктов, неметаллических минеральных продуктов, производства транспортных средств и оборудования, производства строительных материалов, лесной и деревообрабатывающей и др.);

- коммунально-складские территории (территории АЭС, ГЭС, ТЭЦ, станции аэрации, котельные, электроподстанции, газораспределительные узлы, мусороперерабатывающие заводы, прочие сооружения инженерной инфраструктуры, общетоварные и специализированные складские сооружения, крупные гаражи, автохозяйства, стоянки машин механической уборки территории, кладбища, крематории).

9.2. Для производственных предприятий с технологическими процессами, являющимися источниками неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду, устанавливаются санитарно-защитные зоны в соответствии с санитарной классификацией предприятий.

Производственные объекты различаются:

а) санитарная классификация предприятий устанавливается по классам опасности – I, II, III, IV, V классы. В соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон:

для предприятий I класса – 1000 м;

для предприятий II класса – 500 м;

для предприятий III класса – 300 м;

для предприятий IV класса – 100 м;

для предприятий V класса – 50 м.

Производственные территории с предприятиями I и II класса вредности к размещению в сельских поселениях не допускаются.

б) по величине занимаемой территории:

до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 25,0 га - участок;

- 25,0 - 200,0 га - зона.

в) по интенсивности использования территории:

плотность застройки (тыс. кв. м/га) - 25-30; 10-20; менее 10

процент застроенности (%) - 30-40; 40-50.

г) По численности занятых:

до 50 чел.;

50-500 чел.;

500-5000 чел.;

5000-10 000 чел.;

более 10 000 чел.

д) по величине грузооборота (принимаемой по большему из двух грузопотоков - прибытия или отправления):

автомобилей в сутки: до 2-х; от 2-х до 40; более 40;

тонн в год: 40; от 40 до 100; более 100.

е) по величине потребляемых ресурсов:

водопотребление (тыс. куб. м/сутки): до 5; от 5 до 20; более 20;

теплопотребление (Гкал/час): до 5; от 5 до 20; более 20.

9.3. Минимальную площадь озеленения СЗЗ следует принимать в зависимости от ширины зоны, %:

до 300 м – 70;

свыше 300 до 1000 м – 60;

свыше 1000 до 3000 м - 50;

Cо стороны жилой или общественной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 метров.

9.4. Границы промышленных зон необходимо устанавливать на основе градостроительного зонирования с учетом требуемых санитарно-защитных зон для производственных предприятий и объектов.

9.5. Не допускается размещение на территории жилых и общественно-деловых зон производственных объектов V класса, если зона распространения химических и физических факторов до уровня ПДК не ограничивается размерами собственной территории предприятия и производственной зоны.

Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним предприятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.

Коммунальные зоны

9.6. Территории коммунальных зон предназначены для размещения общетоварных и специализированных складов, предприятий коммунального, транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятий оптовой и мелкооптовой торговли.

9.7. В районах с ограниченными территориальными ресурсами и ценными сельскохозяйственными угодьями допускается при наличии отработанных горных выработок и участков недр, пригодных для размещения в них объектов, осуществлять строительство хранилищ продовольственных и промышленных товаров, распределительных холодильников и других объектов, требующих обеспечения устойчивости к внешним воздействиям и надежности функционирования.

9.8. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания территорий, допускается принимать из расчета 2 м2 на одного человека, с учетом строительства двухэтажных складов.

9.9. Для малых сельских поселений следует предусматривать централизованные склады, обслуживающие группу поселений, располагая такие склады преимущественно в центрах муниципальных районов.

9.10. Площадь и размеры земельных участков общетоварных складов в м2 на 1000 человек приведены в рекомендуемой таблице 25.

Таблица 25

| Склад | Площадь складов, м2 | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- |
| Продовольственных товаров | 19 | 60 |
| Непродовольственных товаров | 193 | 580 |

Примечание:

1.   При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

2. В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40%.

3.  Уровень товарных запасов для общетоварных складов по числу дней розничной продажи (товарообороту) устанавливается органами управления торговлей области.

4. При преимущественном хранении товарных запасов в сельских поселениях площадь складов и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением этих показателей в городах.

Вместимость специализированных складов, тоннаж и размеры их земельных участков приведены в рекомендуемой таблице 26.

Таблица 26

| Склад | Вместимость складов, т | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 10 | 25 |
| Фруктохранилища Овощехранилища Картофелехранилища | 90 | 380 |

Примечания:

1. В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры площади земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6.

9.11. Размеры земельных участков для складов строительных материалов (потребительские) и твердого топлива принимаются 300 м2 на 1000 чел.

9.12. При реконструкции предприятий в коммунальной зоне целесообразно строительство многоэтажных зданий и блокирование одноэтажных зданий со сходными в функциональном отношении предприятиями, что может обеспечить требуемую плотность застройки.

Раздел 10. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области сельского хозяйства

10.1. Выбор производственных территорий сельских поселений и трасс коммуникаций регулируется Земельным кодексом Российской Федерации.

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений на пашнях, на землях орошаемых и осушенных, занятых многолетними плодовыми насаждениями, водоохранными, защитными и другими лесами, не допускается.

10.2. На производственной территории сельских поселений следует размещать животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции, ремонту, техническому обслуживанию и хранению сельскохозяйственных машин и автомобилей, по изготовлению строительных конструкций, изделий и деталей из местных материалов, ветеринарные учреждения, теплицы и парники, промысловые цехи, материальные склады, склады фуража, транспортные, энергетические и другие объекты, а также коммуникации, обеспечивающие внутренние и внешние связи объектов производственной территории.

10.3. При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояние между ними следует назначать минимально допустимые, исходя из санитарных, ветеринарных и противопожарных требований и норм технологического проектирования. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть минимальной, но не менее указанной в Приложении 3.

10.4. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территории, не занятой сельскохозяйственными угодьями.

10.5. Склады и хранилища сельскохозяйственной продукции следует располагать на хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 метра от поверхности земли.

При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицеводческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных стоков и помета в водоемы.

10.6. Склады для обслуживания населения сельских поселений следует предусматривать централизованными, обслуживающими группу поселений, располагая такие склады в районных центрах или пристанционных поселениях.

10.7. Сельскохозяйственные организации, здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками выделения в окружающую среду производственных вредностей, должны отделяться санитарно-защитными зонами (СЗЗ) от жилых и общественных зданий.

Размещение промышленной территориальной зоны не допускается:

а) в составе рекреационных зон;

б) на землях особо охраняемых территорий, в том числе:

в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

в первой зоне санитарной охраны курортов, если проектируемые объекты не связаны непосредственно с эксплуатацией природных лечебных средств курорта;

в водоохранных и прибрежных зонах рек, морей;

в зонах охраны памятников истории и культуры без согласования с соответствующими органами охраны памятников;

в зонах активного карста, оползней, оседания или обрушения поверхности, которые могут угрожать застройке и эксплуатации предприятий;

на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, установленных органами санитарно-эпидемиологического надзора;

в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб.

Размеры СЗЗ следует принимать по санитарным нормам проектирования промышленных предприятий с учетом пункта 9.2 настоящих нормативов.

Раздел 11. Расчётные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территории

11.1.  Инженерная подготовка и инженерно-строительная защита проводится для улучшения качества территорий и исключения негативного воздействия на застраиваемые (реконструируемые) территории с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов. Вопросы инженерной подготовки и защиты территорий решаются на всех стадиях разработки градостроительной документации.

11.2. Принимаемые проектные решения по инженерной подготовке территорий должны базироваться на заключениях соответствующих инстанций по инженерно-строительной, эпидемиологической, химической и радиационной безопасности почвогрунтов среды. Для ее обеспечения необходимо в составе мероприятий по инженерной подготовке территорий применять технические средства, направленные на нивелирование деградации геологической среды, почв и растительности. Вертикальная планировка, подсыпка и намыв территории должен осуществляться грунтами и другими материалами, имеющими гигиенический сертификат.

11.3. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.

При разработке проектов планировки и застройки сельских поселений следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов.

Рациональное использование природных ресурсов

11.4. Использование и охрана территорий природного комплекса, флоры и фауны осуществляются в соответствии с Федеральными законами «Об особо охраняемых природных территориях», «О животном мире», «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», «О недрах», другими нормативными правовыми актами.

11.5. Изъятие сельскохозяйственных угодий с целью их предоставления для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных случаях в установленном законом порядке.

11.6. Изъятие под застройку земель лесного фонда допускается в исключительных случаях только в установленном законом порядке.

Размещение застройки на землях лесного фонда должно производиться на участках, не покрытых лесом или занятых кустарником и малоценными насаждениями.

11.7. Рациональное использование водных ресурсов возможно при развитии водохозяйственного комплекса без увеличения изъятия поверхностного стока за счет:

внедрения ресурсосберегающих технологий систем водоснабжения;

расширения оборотного и повторного использования воды на предприятиях;

сокращения потерь воды на подающих коммунальных и оросительных сетях;

использования водных ресурсов без изъятия из источников (в целях гидроэнергетики, водного транспорта, воспроизводства рыбных ресурсов, поддержания экологического благополучия водных объектов).

Охрана атмосферного воздуха

11.8. При проектировании застройки необходимо оценивать качество атмосферного воздуха путем расчета уровня загрязнения атмосферы из всех источников загрязнения (промышленных, транспортных и других), учитывая аэроклиматические и геоморфологические условия, ожидаемые загрязнения атмосферного воздуха с учетом существующих и планируемых объектов, предельно допустимые концентрации (далее «ПДК») или ориентировочные безопасные уровни воздействия (далее «ОБУВ») для каждого из загрязняющих веществ, а также необходимо разработать предупредительные действия по исключению загрязнения атмосферы, включая неорганизованные выбросы и вторичные источники.

Соблюдение гигиенических нормативов – ПДК атмосферных загрязнений химических и биологических веществ обеспечивает отсутствие прямого или косвенного влияния на здоровье населения и условия его проживания.

11.9. Предельно допустимые концентрации вредных веществ на территории населенного пункта принимаются в соответствии с требованиями ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха на различных территориях принимается по таблице 27.

Таблица 27

| Зона | Максимальный уровень шумового воздействия, ДБА | Максимальный уровень загрязнения атмосферного воздуха | Максимальный уровень электромагнитного излучения от радиотехнических объектов | Загрязненность сточных вод* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые зоны: застройка индивидуальными жилыми домами многоэтажная застройка Ночное время суток (23.00-07.00) | 55 55 45 | 1 ПДК | 1 ПДУ | нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях; выпуск в коллектор с последующей очисткой на канализационных очистных сооружениях (КОС) |
| Общественно-деловые зоны | 60 | 1 ПДК | 1 ПДУ | выпуск в коллектор с последующей очисткой на канализационных очистных сооружениях (КОС) |
| Производственные зоны | нормируется по границе объединенной СЗЗ 70 | нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДК | нормируется по границе объединенной СЗЗ 1 ПДУ | нормативно очищенные стоки на локальных сооружениях, очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Рекреационные зоны | 70 (с 07.00 до 23.00) 60 (с 23.00 до 07.00) | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | нормативно очищенные стоки на локальных сооружениях с возможным самостоятельным выпуском |
| Зона особо охраняемых природных территорий | 65 | 0,8 ПДК | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |
| Зоны сельскохозяйственного использования | 70 | 0,8 ПДК – дачные, садоводческие, огороднические объединения; 1 ПДК – зоны, занятые объектами сельско-хозяйственного назначения | 1 ПДУ | Нормативно очищенные на локальных очистных сооружениях с самостоятельным или централизованным выпуском |

Примечание:

1. * Норматив качества воды устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

2. Значение максимально допустимых уровней относятся к территориям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из разрешенных в зонах по обе стороны границы.

11.10. Селитебные территории не следует размещать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к источникам загрязнения атмосферного воздуха.

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается размещать объекты I и II классов по санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, предусмотренной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

11.11. Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к селитебной территории.

11.12. Источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия, их отдельные здания и сооружения, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами границ превышают ПДК и уровни и (или) вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

Запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нормативы. Реконструкция и техническое перевооружение действующих объектов разрешается на таких территориях при условии сокращения на них выбросов в атмосферу до предельно допустимых, устанавливаемых территориальными органами исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.

Запрещается проектирование и размещение объектов, если в составе выбросов присутствуют вещества, не имеющие утвержденных ПДК или ОБУВ.

11.13.  Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, закономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы.

Обязательным условием проектирования таких объектов является организация санитарно-защитных зон, отделяющих территорию производственной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха.

В санитарно-защитных зонах запрещается размещение объектов для проживания людей. Санитарно-защитная зона или ее часть не могут рассматриваться как резервная территория и использоваться для расширения производственной или жилой территории.

11.14. Для защиты атмосферного воздуха от загрязнений следует предусматривать:

при проектировании и размещении новых и реконструированных объектов, техническом перевооружении действующих объектов – меры по максимально возможному снижению выброса загрязняющих веществ с использованием малоотходной и безотходной технологии, комплексного использования природных ресурсов, мероприятий по улавливанию, обезвреживанию и утилизации вредных выбросов и отходов;

защитные мероприятия от влияния транспорта, в том числе использование природного газа в качестве моторного топлива, мероприятия по предотвращению образования зон повышенной загазованности или их ликвидация с учетом условий аэрации межмагистральных и внутридворовых территорий;

использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа, в том числе ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

использование нетрадиционных источников энергии;

ликвидацию неорганизованных источников загрязнения;

тушение горящих породных отвалов, предотвращение их возгорания.

Охрана почв

11.15. Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным зонам, территориям сельскохозяйственного назначения и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

11.16. В почвах сельскохозяйственных угодий содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами.

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, санитарно-защитных зон.

11.17. Выбор площадки для размещения объектов проводится с учетом:

физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и другого;

природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района);

ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв;

их хозяйственного использования.

Не разрешается предоставление земельных участков без заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

11.18. По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная.

11.19. Почвы на территориях жилой застройки следует относить к категории «чистых» при соблюдении следующих требований:

по санитарно-токсикологическим показателям – в пределах предельно допустимых концентраций или ориентировочно допустимых концентраций химических загрязнений;

по санитарно-бактериологическим показателям – отсутствие возбудителей кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов; индекс санитарно-показательных организмов – не выше 10 клеток/г почвы;

по санитарно-паразитологическим показателям – отсутствие возбудителей паразитарных заболеваний, патогенных, простейших;

по санитарно-энтомологическим показателям – отсутствие преимагинальных форм синантропных мух;

по санитарно-химическим показателям – санитарное число должно быть не ниже 0,98 (относительные единицы).

11.20. Почвы сельскохозяйственного назначения по степени загрязнения химическими веществами в соответствии с таблицей 28 могут быть разделены на следующие категории: допустимые, умеренно опасные, опасные и чрезвычайно опасные.

Таблица 28

| Категория загрязненности почв | Характеристика загрязненности почв | Возможное использование территории | Рекомендации по оздоровлению почв |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Допустимая | содержание химических веществ в почве превышает фоновое, но не выше ПДК | использование под любые культуры | снижение уровня воздействия источников загрязнения почвы. Осуществление мероприятий по снижению доступности токсикантов для растений (известкование, внесение органических удобрений и другое) |
| 2. Умеренно опасная | содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем общесанитарном, миграционном водном и миграционном воздушном показателях вредности, но ниже допустимого уровня по транслокационному показателю | использование под любые культуры при условии контроля качества сельскохозяйственных растений | мероприятия, аналогичные категории 1. При наличии веществ с лимитирующим миграционным водным или миграционным воздушным показателями проводится контроль за содержанием этих веществ в зоне дыхания сельскохозяйственных рабочих и в воде местных водоисточников |
| 3. Опасная | содержание химических веществ в почве превышает их ПДК при лимитирующем транслокационном показателе вредности | использование под технические культуры, использование под сельскохозяйственные культуры ограничено с учетом растений концентраторов | кроме мероприятий, указанных для категории 1, обязательный контроль за содержанием токсикантов в растениях – продуктах питания и кормах при необходимости выращивания растений – продуктов питания рекомендуется их перемешивание с продуктами, выращенными на чистой почве ограничение использования зеленой массы на корм скоту с учетом растений – концентраторов |
| 4. Чрезвычайно опасная | содержание химических веществ превышает ПДК в почве по всем показателям вредности | использование под технические культуры или исключение из сельскохозяйственного использования. Лесозащитные полосы | мероприятия по снижению уровня загрязненности и |

11.21. Почвы, где годовая эффективная доза радиации не превышает 1 мЗв, считаются не загрязненными по радиоактивному фактору.

При обнаружении локальных источников радиоактивного загрязнения с уровнем радиационного воздействия на население:

от 0,01 до 0,3 мЗв/год – необходимо провести исследование источника с целью оценки величины годовой эффективной дозы и определения величины дозы, ожидаемой за 70 лет;

более 0,3 мЗв в/год – необходимо проведение защитных мероприятий с целью ограничения облучения населения. Масштабы и характер мероприятий определяются с учетом интенсивности радиационного воздействия на население по величине ожидаемой коллективной эффективной дозы за 70 лет.

11.22. Правила использования земель, подвергшихся радиоактивному и (или) химическому загрязнению (далее «загрязненные земли»), проведения на них мелиоративных, культуртехнических работ и других реабилитационных мероприятий, установления охранных зон, сохранения находящихся на этих землях жилых домов, объектов производственного назначения, объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, в том числе находящихся на стадии строительства, определяются Правительством Российской Федерации.

11.23. Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

введение специальных режимов использования;

изменение целевого назначения.

Кроме того, в жилых зонах, включая территории повышенного риска, в зоне влияния транспорта, захороненных промышленных отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных угодий, санитарно-защитных зон должен осуществляться мониторинг состояния почвы. Объем исследований и перечень изучаемых показателей при мониторинге определяется в каждом конкретном случае с учетом целей и задач по согласованию с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

11.24. Допускается консервация земель с изъятием их из оборота в целях предотвращения деградации земель, восстановления плодородия почв и загрязненных территорий.

Земли, которые подверглись радиоактивному и химическому загрязнению и на которых не обеспечивается производство продукции, соответствующей установленным законодательством требованиям, подлежат ограничению в использовании, исключению из категории земель сельскохозяйственного назначения и могут переводиться в земли запаса для их консервации. На таких землях запрещаются производство и реализация сельскохозяйственной продукции.

Порядок консервации земель с изъятием их из оборота устанавливается Правительством Российской Федерации.

11.25. При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории обследования по площади и глубине, определяется схема отбора проб почв. Исследование почв проводится на стадии предпроектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения строительства.

Раздел 12. Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

12.1. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера представляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение защиты территории и населения от опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1998 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

12.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 29.

Таблица 29

| N п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарные депо в том числе: | объектов на 1000 человек |  |
|  | - подразделения Федеральной противопожарной службы, единиц |  | 0,003 |
|  | - территориальные подразделения противопожарной службы, единиц |  | 0,007 |
|  | - пожарные части, единиц |  | 0,04 |
|  | - количество пожарных машин |  | 0,3 |
| 2 | Защитные сооружения гражданской обороны в том числе: |  |  |
|  | - убежища, мест |  | 150 |
|  | - противорадиационные укрытия, мест |  | 5 |
| 3 | Объекты государственной инспекции по маломерным судам, единиц |  | 0,006 |

12.3. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций приведены в таблице 30.

Таблица 30

| N п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пожарные депо | мин. | 20 |
| 2 | Защитные сооружения гражданской обороны | радиус доступности (м) | 500 |
| 3 | Объекты государственной инспекции по маломерным судам | мин. | 120/60 |

12.4. Подготовку генеральных планов поселений, а также развитие застроенных территории с учетом реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории, следует осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и настоящих Нормативов.

II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района

Цели и задачи разработки нормативов градостроительного проектирования

Целью работы является:

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительным Кодекса, иными объектами местного значения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Приволжского.

Основные задачи:

1.	Информационная и аналитическая проработка местных нормативов градостроительного проектирования (далее – МНГП) Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области, включающая анализ территории муниципального образования с точки зрения обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, определяемых в количественных показателях обеспеченности объектами местного значения, а также уровня территориальной доступности таких объектов.

2.	Подготовка предложений по определению расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории муниципального образования объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

3.	Разработка правил и области применения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

4.	Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в соответствии со ст.29.4  Градостроительного кодекса РФ.

Общая характеристика методики разработки нормативов градостроительного проектирования

Подготовка Местных нормативов осуществлялась с учетом:

муниципальных правовых актов органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности, планов и программ комплексного социально-экономического развития;

сведений о социально–демографическом составе и плотности населения на территории поселения;

предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц по местным нормативам градостроительного проектирования.

Учет предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц производится путём размещения проекта местных нормативов градостроительного проектирования на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» и опубликования в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.

Общая характеристика состава и содержания МНГП

Система местных нормативов состоит из разделов обеспечения населения:

планировочной организации территорий различного функционального назначения;

жильем, территориями для размещения объектов жилой застройки;

объектами социального и коммунально–бытового назначения, в том числе дошкольного, начального, общего и среднего образования, здравоохранения, торговли и питания, культуры;

объектами рекреационного назначения;

объектами транспорта, в том числе общественного транспорта, его доступности до объектов социального назначения, объектами для хранения и обслуживания транспортных средств;

инженерным оборудованием, в том числе объектами водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, связи и санитарной очистки;

объектами сельского хозяйства;

объектами инженерной подготовки и защиты территории;

объектами в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Результаты анализа Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района

Приволжское муниципальное образование является муниципальным образованием со статусом сельского поселения и входит в состав Марксовского муниципального района. Статус и границы территории муниципального образования установлены Законом Саратовской области от 27.12.2004 года № 97-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Марксовского муниципального района».

В состав Приволжского муниципального образования в соответствии с указанным законом области входят следующие населенные пункты, представленные в таблице 31.

Таблица 31

| Наименование муниципального образования | Статус муниципального образования | Административный центр поселения | Наименование населенных пунктов | Расстояние до административного центра | Численность населения на 01.01.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приволжское муниципальное образование | сельское поселение | село Приволжское | село Приволжское; село Андреевка; село Бобровка; поселок Восток; село Звонаревка; село Красная Поляна; село Луговское; село Павловка; село Раскатово; село Фурмановка; | Адм. Центр 5 10 5 17 15 22 2 28 26 | 1437 201 374 22 1541 210 - 1701 1202 271 |
|  |  | Всего: | 10 | - | 6964 |

По степени градостроительной освоенности территории Марксовского района Приволжское  МО относится к ареалу активного селитебного освоения – крупному по численности поселению, имеющему материально-ресурсную и производственные базы и  тенденцию к демографическому росту.

Административный центр Приволжского МО — село Приволжское.

Расстояние от села Приволжское до районного центра - 2 км.

Расстояние от села Приволжское до ближайшей автодорожной станции — 7км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции- 68 км.

Площадь муниципального образования 34578 га.

Материалы по обоснованию расчетных показателей основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели

Обоснование расчетных показателей раздела 4.

Расчетные показатели обеспечения населения объектами жилищного строительства разработаны на основании:

1. Части 5, 7 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

2. Решение от 19.12.2012г. № 26/42 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Приволжского  муниципального образования  Марксовского муниципального района Саратовской области»;

3. 	Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П (с изменениями на 1 апреля 2009 года);

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (с изменениями на 6 июля 2016 года);

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2016 года).

Обоснование расчетных показателей раздела 5.

Расчетные показатели обеспечения населения в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания:

1. Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П (с изменениями на 1 апреля 2009 года);

2. Части 6, 7, 10 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

3. 	НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны от 30.12.1994 №36.

Обоснование расчетных показателей раздела 6.

Расчетные показатели в сфере обеспечения объектами рекреационного назначения:

1. Решение от 19.12.2012г. № 26/42 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Приволжского  муниципального образования  Марксовского муниципального района Саратовской области»;

2. Части 9 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

3. Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П (с изменениями на 1 апреля 2009 года).

Обоснование расчетных показателей раздела 7.

Расчётные показатели, устанавливаемые для объектов капитального строительства в области энергетики и инженерной инфраструктуры:

Водоснабжение

1. 	Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса от 30.12.2004г. №210-ФЗ (с изменениями на 29 декабря 2014 года);

2. Часть 12 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

3. Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П (с изменениями на 1 апреля 2009 года).

Канализация

1. ВНТП-К-97 Канализация сельских населенных пунктов и фермерских хозяйств от 01.01.1997г. № К-97;

2. СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1) от 29.12.2011г.;

3. Часть 12 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

4. Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П (с изменениями на 1 апреля 2009 года).

Теплоснабжение

1. 	СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 от 30.06.2012г.;

2. Часть 12 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

3. 	СП 31-106-2002 Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов от 14.02.2002г.;

4. Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П (с изменениями на 1 апреля 2009 года).

Электроснабжение

- Часть 12 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий «Положения о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006.

- НТП ЭПП-94 «Проектирование электроснабжения промышленных предприятий. Нормы технологического проектирования».

- Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П (с изменениями на 1 апреля 2009 года).

Газоснабжение

1.  Часть 12 СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»);

2. СП 42–101–2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

3. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 4102–2003»  от 30.06.2012г.;

4. 	СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80* от 27.12.2010г.;

5. Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П (с изменениями на 1 апреля 2009 года).

Санитарная очистка

Расчетные показатели обеспеченности нормами накопления крупногабаритных бытовых отходов представлены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), Приложение М.

Объекты связи

Расчетные показатели обеспеченности объектами связи представлены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), Приложение Ж.

Обоснование расчетных показателей раздела 8.

Расчетные показатели представлены в соответствии с  установленными нормами частью СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. (Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*).

Обоснование расчетных показателей раздела 9.

1. Расчетные показатели представлены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), Приложение Ж;

2. Расчетные показатели площадей и размеров земельных участков складов представлены в соответствии с СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»), Приложение Е;

3. Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П (с изменениями на 1 апреля 2009 года).

Обоснование расчетных показателей раздела 10.

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2016 года);

2. Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области от 14.06.2007г. №230-П (с изменениями на 1 апреля 2009 года);

3. СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76* (с Изменением N 1) от 27.12.2010г.

Обоснование расчетных показателей раздела 11.

1. О введении в действие ГН 2.1.6.1338-03 (с изменениями на 12 января 2015 года) ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест от 30.05.2003г. №114;

2. СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») ;

3. 	Об утверждении СанПиН 2.1.7.2197-07 «СанПиН 2.1.7.2197-07 Изменение N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. СанПиН 2.1.7.1287-03» от 25.04.2007г. №20;

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ  (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2016 года).

Обоснование расчетных показателей раздела 12.

1. СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77* от 18.02.2014г. №	88.13330.2014;

2. 	О гражданской обороне от 12.02.1998г. №28-ФЗ (с изменениями на 30 декабря 2015 года);

3.  	О порядке осуществления контроля на водных объектах от 07.06.2007 г. № 12/1-6-349;

4.  СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2) от 13.02.1997г. № 	21-01-97.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района

В Местных нормативах определяются виды объектов и территорий, создание и содержание которых муниципальное образование обеспечивает полностью или частично. Виды объектов и территорий обусловлены вопросами местного значения, исполнение которых возложено на муниципальное образование согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Определенные Местными нормативами объекты и территории в соответствующих случаях (при использовании институтов комплексного освоения свободных от застройки территорий, развития застроенных территорий) могут создаваться за счёт победителей аукционов с участием, или без участия средств бюджета (о чём указывается по результатам соответствующих расчётов в проектах договоров до проведения аукционов).

Создание всех объектов, включая те, которые не определены Местными нормативами, происходит по выбору правообладателей земельных участков в соответствии с градостроительными регламентами, содержащимися в правилах землепользования и застройки. В частности, иные объекты социальной инфраструктуры, не определённые Местными нормативами, создаются за счёт частных лиц с участием, или без участия бюджетных средств различных уровней.

Показатели, необходимые при осуществлении градостроительной деятельности в границах Приволжского муниципального образования и не установленные Местными нормативами, Правилами землепользования и застройки и Генеральным планом, принимаются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, области, органов местного самоуправления, образующих систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность и предназначенных для использования субъектами градостроительной деятельности на территории Приволжского муниципального образования.

Правила применения Местных нормативов и расчетных показателей

При применении Местных нормативов и расчетных показателей, содержащихся в основной части Местных нормативов, следует учитывать следующие правила:

1. Планировочная организация территорий должна учитывать архитектурные традиции, ландшафтные и другие местные особенности;

2. Для территорий с преобладанием сложившейся жилой застройки должно быть предусмотрено:

упорядочение планировочной структуры и сети улиц;

благоустройство и озеленение территории;

максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и общественных зданий;

приспособление под современное использование памятников истории и культуры с учетом требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия;

пространственная взаимосвязь элементов планировочной структуры, жилой застройки, объектов социального и коммунально-бытового назначения, озелененных и иных территорий общего пользования.

Область применения местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования применяются в случаях:

1.	При подготовке проектов документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территории муниципального образования, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации.

2.	 При согласовании проектов документов территориального планирования с органами местной администрации муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.

3.	 При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие требованиям, предусмотренным частью 10 ст.45 Градостроительного кодекса РФ.

4.	 Населением и иными заинтересованными субъектами, местными общественными организациями, при проведении публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту правил землепользования и застройки, проекту планировки территории и проекту межевания территории, подготовленному в составе документации по планировке территории.

5.	  Орган исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченный на осуществление контроля за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления, вправе при осуществлении контрольных полномочий опираться на положения местных нормативов градостроительного проектирования для обоснования выявленных нарушений в муниципальной градостроительной документации.

Правила применения расчетных показателей при работе с документами территориального планирования

При подготовке и утверждении Генеральных планов, в том числе при внесении изменений в Генеральные планы, а так же при проверке и согласовании таких проектов, осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Приволжское в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения, и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Приволжское.

При проведении публичных слушаний по проектам внесения изменений в Генеральные планы, осуществляется контроль за размещением объектов местного муниципального образования Приволжское согласно нормативам градостроительного проектирования муниципального образования Приволжское подлежащих учету при внесении изменений в Генеральные планы.

Правила применения расчетных показателей при работе с документацией по планировке территории

При подготовке и утверждении документации по планировке территории осуществляется учет нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Приволжское в части соблюдения минимального уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования Приволжское, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами местного значения муниципального образования Приволжское и обоснования места их размещения с учетом максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Приволжское.

При проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального планирования, Правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, проверяется соблюдение положений нормативов градостроительного проектирования в части соблюдения расчетных показателей.

При проведении публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется доведение до населения основных положений Генеральных планов, положений нормативов градостроительного проектирования, подлежащих учету при подготовке документации по планировке территории.

Приложение 1

к местным нормативам

градостроительного

проектирования

## Нормативные ссылки

В настоящих местных нормативах использованы следующие нормативные документы:

1.1	Федеральные законы, постановления Правительства Российской Федерации

1.1.1.	Градостроительный кодекс Российской Федерации от 12.12.2004              № 190-ФЗ;

1.1.2.	Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;

1.1.3.	Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;

1.1.4.	Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

1.1.5.	Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ;

1.1.6.	Федеральный закон «О техническом регулировании»                         от 27.12.2002 №184-ФЗ;

1.1.7.	Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

1.1.8.	Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

1.1.9.	 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

1.1.10. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

1.1.11. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

1.1.12. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

1.1.13. Федеральный закон от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

1.1.14. Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

1.1.15. Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха»;

1.1.16. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

1.1.17. Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

1.1.18. Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;

1.1.19. Федеральный закон от 7 июля 2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;

1.1.20. Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.1.21. Федеральный закон от 4 декабря 2007 № 329 «О физической культуре и спорте»;

1.1.22. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.1.23. Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

1.1.24. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

1.1.25. Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

1.2 Нормативные документы министерств и ведомств Российской Федерации

1.2.1.	СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»;

1.2.2.	СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Москва, 2002 г.;

1.2.3. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Москва, 2002 г.;

1.2.4.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция) с изменениями;

1.2.5.	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». Москва, 1986 г.;

1.2.6.	СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий». Москва, 1980г.;

1.2.7.	Свод правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820;

1.2.8.	Свод правил 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 N 265;

1.2.9. СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов», одобрен постановлением Госстроя Российской Федерации от 16.07.2001 г. № 69.

1.2.10. СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения», одобрен постановлением Госстроя Российской Федерации от 19.07.2002 г. № 89.

1.2.11. СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений». Москва, 2010 г.;

1.2.12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 13.07.2006 № 83 «Об утверждении Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа»;

1.2.13. ТСН 30-303-2000 (ТСН ПЗП-99 МО) Планировка и застройка городских и сельских поселений от 10.01.2000 г.

1.2.14. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 1 сентября 2014 г. № 540г. Москва «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

1.3 Нормативные правовые акты Саратовской области

1.3.1. Устав (Основной Закон) Саратовской области от 02.06.2005г. №46-ЗСО (с изменениями на 28 апреля 2015 года);

1.3.2. Закон Саратовской области «О земле» от 30.09.2014г. №122-ЗСО (с изменениями на 28 марта 2016 года);

1.3.3. Закон Саратовской области «О регулировании градостроительной деятельности в Саратовской области» от 09.10.2006г. №96-ЗСО (с изменениями на 27 апреля 2016 года);

1.3.4. Закон Саратовской области «О муниципальных образованиях, входящих в состав Марксовского муниципального района» от 27.12.2004г. №97-ЗСО (с изменениями на 2 августа 2012 года);

1.3.5. Постановление Правительства Саратовской области «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области» от 14.06.2007 N 230-П (с изменениями на 01 апреля 2009 года);

1.3.6. Постановление Правительства Саратовской области «О развитии жилищного строительства в Саратовской области» от 02.09.2005г. №314-П (с изменениями на 15 ноября 2007 года);

1.3.7. Устав Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской области;

1.3.8. «Об утверждении Правил землепользования и застройки Приволжского  муниципального образования  Марксовского муниципального района Саратовской области» от от 19.12.2012г. № 26/42;

1.3.9. Генеральный план Приволжского муниципального образования Марксовского муниципального района Саратовской  области.

Приложение № 2

к нормативам

градостроительного

проектирования

## Термины и определения

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги,  расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы),  дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты и элементы обустройства автомобильных дорог.

Автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная только для хранения (стоянки) автомобилей.

Гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного хранения, технического обслуживания автомобилей.

Генеральный план поселения - вид документа территориального планирования муниципального образования, определяющий цели, задачи и направления территориального планирования поселения и этапы их реализации, разрабатываемый для обеспечения устойчивого развития территории.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию.

Градостроительное проектирование - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования.

Градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как и всего, что находится над и под их поверхностью и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Граница сельского населенного пункта - законодательно установленная линия, отделяющая земли сельского населенного пункта от земель иных категорий.

Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.

Дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем 3, предназначенный для проживания одной семьи.

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения.

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Жилой район - планировочный элемент жилой зоны, формируемый в виде группы кварталов (микрорайонов).

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем 3, предназначенных для проживания одной семьи.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жилых домов этажностью до 3 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью 4-5 этажей.

Зоны затопления, подтопления - зоны с особыми условиями использования территорий, подверженные риску наводнения, в которых запрещается размещение объектов жилой, садовой и дачной застройки, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкцией о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях..

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками и т.п.).

Микрорайон – планировочный элемент жилой застройки.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Населенный пункт - часть территории, имеющая установленный статус, официальное наименование, сосредоточенную застройку в пределах фиксированной границы, являющаяся местом постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности людей.

Общественный центр - комплекс общественных зданий и сооружений или соответствующая функциональная зона, предназначенные для преимущественного размещения объектов обслуживания населения и осуществления различных общественных процессов.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Окружающая среда - совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов.

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны.

Парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

Пожарная безопасность - состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

Правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого документа и порядок внесения в него изменений.

Придомовая территория - земельный участок жилого здания в границах, определяемых градостроительным планом земельного участка, в состав которого входят площадки дворового благоустройства (площадки для игр детей, отдыха взрослого населения, занятия физкультурой, хозяйственных целей и выгула собак, в том числе озелененные, стоянки автомобилей (гостевые автостоянки)), тротуары, пешеходные дорожки и дворовые проезды.

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Сельское поселение - один из типов муниципальных образований в России, представляет собой один или несколько объединённых общей территорией сельских населённых пунктов (посёлков, сёл, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населённых пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Система расселения - территориальное сочетание населенных мест, между которыми существует более или менее четкое распределение функций, производственные и социальные связи.

Социально гарантированные условия жизнедеятельности - состояние среды территорий городских поселений, отвечающее современным социальным, гигиеническим и градостроительным требованиям, достигаемое соблюдением при проектировании (реконструкции) территории нормативных параметров функционально-планировочной организации объектов градостроительного нормирования.

Среда обитания - совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека.

Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары).

Улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Функциональное зонирование территории - деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Приложение № 3

к нормативам

градостроительного

проектирования

## Показатели минимальной плотности застройки площадок сельскохозяйственных предприятий

| Предприятия | Минимальная плотность застройки, % |
| --- | --- |
| I КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА* |  |
| _______________ * Для ферм крупного рогатого скота приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами. При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10%. |
| А Товарные |  |
| Молочные при привязном содержании коров |  |
| 1 На 400 и 600 коров | 45; 51 |
| 2 На 800 и 1200 коров | 52; 55 |
| Молочные при беспривязном содержании коров |  |
| 3 На 400 и 600 коров | 45; 51 |
| 4 На 800 и 1200 коров | 52; 55 |
| Мясные с полным оборотом стада и репродукторные |  |
| 5 На 400 и 600 скотомест | 45 |
| 6 На 800 и 1200 скотомест | 47 |
| Выращивание нетелей |  |
| 7 На 900 и 1200 скотомест | 51 |
| 8 На 2000 и 3000 скотомест | 52 |
| 9 На 4500 и 6000 скотомест | 53 |
| Доращивания и откорма крупного рогатого скота |  |
| 10 На 3000 скотомест | 38 |
| 11 На 6000 и 12000 скотомест | 40 |
| Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка |  |
| 12 На 3000 скотомест | 38 |
| 13 На 6000 и 12000 скотомест | 42 |
| Откормочные площадки |  |
| 14 На 1000 скотомест | 55 |
| 15 На 3000 скотомест | 57 |
| 16 На 5000 скотомест | 59 |
| 17 На 10000 скотомест | 61 |
| Буйволоводческие |  |
| 18 На 400 буйволиц | 54 |
| Б Племенные |  |
| Молочные |  |
| 19 На 400 и 600 коров | 46; 52 |
| 20 На 800 коров | 53 |
| Мясные |  |
| 21 На 400 и 600 коров | 47 |
| 22 На 800 коров | 52 |
| Выращивание нетелей |  |
| 23 На 1000 и 2000 скотомест | 52 |
| II СВИНОВОДЧЕСКИЕ |  |
| А Товарные |  |
| Репродукторные |  |
| 24 На 6000 голов | 35 |
| 25 На 12000 голов | 36 |
| 26 На 24000 голов | 38 |
| Откормочные |  |
| 27 На 6000 голов | 38 |
| 28 На 12000 голов | 40 |
| 29 На 24000 голов | 42 |
| С законченным производственным циклом |  |
| 30 На 6000 и 12000 голов | 35 |
| 31 На 24000 и 27000 голов | 36 |
| 32 На 54000 и 108000 голов | 38; 39 |
| Б Племенные |  |
| 33 На 200 основных маток | 45 |
| 34 На 300 основных маток | 47 |
| 35 На 600 основных маток | 49 |
| Репродукторы по выращиванию ремонтных свинок для комплексов |  |
| 36 На 54000 и 108000 свиней | 38; 39 |
| III ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ |  |
| А Размещаемые на одной площадке |  |
| Специализированные тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности |  |
| - маточные: |  |
| 37 На 500, 1000 и 2000 маток | 40; 45; 55 |
| 38 На 3000 и 5000 маток | 50; 56 |
| - ремонтного молодняка: |  |
| 39 На 500, 1000 и 2000 голов | 52; 55; 56 |
| - откорма молодняка и взрослого поголовья: |  |
| 40 На 3000 и 5000 голов | 53; 58 |
| Специализированные полугрубошерстного направления продуктивности |  |
| - маточные |  |
| 41 На 250, 300 и 500 маток | 40; 45; 55 |
| 42 На 1000 и 2000 маток | 40; 41 |
| - ремонтного молодняка |  |
| 43 На 500 и 1000 голов | 52; 55 |
| 44 На 2000 голов | 56 |
| - Откормочные молодняка и взрослого поголовья |  |
| 45 На 500 и 1000 голов | 52; 55 |
| 46 На 2000 голов | 58 |
| Специализированные грубошерстного направления продуктивности |  |
| - маточные: |  |
| 47 На 1500 и 3000 маток | 45; 55 |
| 48 На 6000 маток | 56 |
| - ремонтного молодняка: |  |
| 49 На 250, 500 и 1000 голов | 52; 55; 56 |
| 50 На 3000 и 6000 голов | 56; 58 |
| - откорма молодняка и взрослого поголовья |  |
| 51 На 3000 и 5000 голов | 59; 60 |
| Б Неспециализированные с законченным оборотом стада |  |
| Тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности |  |
| 52 На 500 и 1000 скотомест | 50; 52 |
| 53 На 1500 и 2000 скотомест | 52; 53 |
| 54 На 3000 скотомест | 55 |
| Полугрубошерстного направления продуктивности |  |
| 55 На 250 и 500 скотомест | 52; 55 |
| 56 На 1000 скотомест | 56 |
| Грубошерстного направления продуктивности |  |
| 57 На 750 скотомест | 52 |
| 58 На 1500 скотомест | 55 |
| 59 На 3000 скотомест | 56 |
| В Пункты зимовки |  |
| 60 На 500, 600, 700 и 1000 маток | 42; 44; 46; 48 |
| 61 На 1200 и 1500 маток | 45; 50 |
| 62 На 2000 и 2400 маток | 54; 56 |
| 63 На 3000 и 4800 маток | 58; 59 |
| IV КОЗОВОДЧЕСКИЕ |  |
| А Специализированные |  |
| Пухового, шерстного и смешанного направления продуктивности |  |
| - маточные |  |
| 64 На 500 и 2500 голов | 50; 55 |
| - ремонтного молодняка |  |
| 65 На 500 и 2000 голов | 50; 56 |
| - откорма молодняка и взрослого поголовья |  |
| 66 На 500 и 5000 голов | 50; 59 |
| Молочного направления продуктивности |  |
| - маточные |  |
| 67 На 100 и 2500 голов | 45; 55 |
| - ремонтного молодняка |  |
| 68 На 100 и 1000 голов | 45; 46 |
| - откорма молодняка и взрослого поголовья |  |
| 69 На 500 и 2500 голов | 50; 56 |
| Мясного направления продуктивности |  |
| - маточные |  |
| 70 На 100 и 1000 голов | 45; 55 |
| - ремонтного молодняка |  |
| 71 На 100 и 800 голов | 45; 54 |
| - откорма молодняка и взрослого поголовья |  |
| 72 На 200 и 2000 голов | 45; 55 |
| Б Неспециализированные с законченным оборотом стада |  |
| Пухового, шерстного и смешанного направления продуктивности |  |
| 73 На 500 и 1500 маток | 50; 53 |
| - молочного направления продуктивности |  |
| 74 На 100 и 2500 маток | 45; 53 |
| - мясного направления продуктивности |  |
| 75 На 100 и 1000 маток | 45; 51 |
| V КОНЕВОДЧЕСКИЕ |  |
| Племенные с конюшенным содержанием |  |
| 76 На 20 и 40 кобыл | 36; 38 |
| 77 На 60 и 80 кобыл | 39; 40 |
| 78 На 100 и 200 кобыл | 41;42 |
| Кумысные с конюшенным содержанием |  |
| 79 На 20 и 50 дойных кобыл | 36; 39 |
| 80 На 100 и 200 дойных кобыл | 40; 42 |
| VI ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ* |  |
| А Яичного направления |  |
| 81На 300 тыс. кур-несушек | 25 |
| 82 На 400-500 тыс. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 30 |
| зона родительского стада | 31 |
| зона инкубатория | 25 |
| 83 На 600 тыс. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 29 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| зона родительского стада | 34 |
| зона инкубатория | 34 |
| 84 На 1 млн. кур-несушек: |  |
| зона промстада | 25 |
| зона ремонтного молодняка | 26 |
| зона родительского стада | 26 |
| зона инкубатория | 26 |
| Б Мясного направления |  |
| Куры-бройлеры |  |
| 85 На 3 млн. бройлеров | 28 |
| 86 На 6 и 10 млн. бройлеров: |  |
| зона промстада | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 33 |
| зона родительского стада | 33 |
| зона инкубатория | 32 |
| зона убоя и переработки | 23 |
| * Показатели приведены для одноэтажных зданий. |  |
| Утководческие |  |
| 87 На 500 тыс. утят-бройлеров: |  |
| зона промстада | 28 |
| зона взрослой птицы | 29 |
| зона ремонтного молодняка | 28 |
| зона инкубатория | 26 |
| 88 На 1 млн. утят-бройлеров: |  |
| зона промстада | 38 |
| зона взрослой птицы | 41 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| зона инкубатория | 30 |
| 89 На 5 млн. утят-бройлеров: |  |
| зона промстада | 39 |
| зона взрослой птицы | 41 |
| зона ремонтного молодняка | 30 |
| зона инкубатория | 31 |
| Индейководческие |  |
| 90 На 250 тыс. индюшат-бройлеров | 22 |
| 91 На 500 тыс. индюшат-бройлеров: |  |
| зона промстада | 23 |
| зона родительского стада | 26 |
| зона ремонтного молодняка | 25 |
| зона инкубатория | 21 |
| В Племенные |  |
| Яичного направления |  |
| 92 Племзавод на 50 тыс. кур | 24 |
| 93 Племзавод на 100 тыс. кур | 25 |
| 94 Племрепродуктор на 100 тыс. кур | 26 |
| 95 Племрепродуктор на 200 тыс. кур | 27 |
| 96 Племрепродуктор на 300 тыс. кур | 28 |
| Мясного направления |  |
| 97 Племзавод на 50 и 100 тыс. кур | 27 |
| 98 Племрепродуктор на 200 тыс. кур: |  |
| зона взрослой птицы | 28 |
| зона ремонтного молодняка | 29 |
| VII ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ |  |
| Содержание животных в шедах |  |
| 99 Звероводческие | 22 |
| 100 Кролиководческие | 24 |
| Содержание животных в зданиях |  |
| 101 Нутриеводческие | 40 |
| 102 Кролиководческие | 45 |
| VIII ТЕПЛИЧНЫЕ |  |
| А. Многопролетные теплицы общей площадью |  |
| 103 6 га | 54 |
| 104 12 га | 56 |
| 105 18, 24 и 30 га | 60 |
| 106 48 га | 64 |
| Б Однопролетные (ангарные) теплицы |  |
| 107 Общей площадью до 5 га | 42 |
| В Прививочные мастерские по производству виноградных прививок и выращиванию саженцев виноградной лозы |  |
| 108 На 1 млн. в год | 30 |
| 109 На 2 млн. в год | 40 |
| 110 На 3 млн. в год | 45 |
| 111 На 5 млн. в год | 50 |
| 112 На 10 млн. в год | 55 |
| IX ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ |  |
| А Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |  |
| 112 На 25 тракторов | 25 |
| 113 На 50 и 75 тракторов | 28 |
| 114 На 100 тракторов | 31 |
| 115 На 150 и 200 тракторов | 35 |
| Б Пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком |  |
| 116 На 10, 20 и 30 тракторов | 30 |
| 117 На 40 и более тракторов | 38 |
| X ГЛУБИННЫЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ АГРОХИМИКАТОВ |  |
| 118 До 1600 т | 27 |
| 119 От 1600 т до 3200 т | 32 |
| 120 От 3200 т до 6400 т | 33 |
| 121 Свыше 6400 т | 38 |
| XI ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |  |
| 122 По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | 50 |
| 123 Комбикормовые - для совхозов и колхозов | 27 |
| 124 По хранению семян и зерна | 28 |
| 125 По обработке продовольственного и фуражного зерна | 30 |
| 126 По разведению и обработке тутового шелкопряда | 33 |
| 127 Табакосушильные комплексы | 28 |
| XII ФЕРМЕРСКИЕ (КРЕСТЬЯНСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА |  |
| 128 По производству молока | 40 |
| 129 По доращиванию и откорму крупного рогатого скота | 35 |
| 130 По откорму свиней (с законченным производственным циклом) | 35 |
| 131 Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений | 40 |
| 132 Козоводческие молочного и пухового направлений | 54 |
| 133 Птицеводческие яичного направления | 27 |
| 134 Птицеводческие мясного направления | 25 |

Примечание:

1. Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих обоснований инвестиций в строительство) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящим приложением при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий.

2. Показатели минимальной плотности застройки приведены для предприятий, степень огнестойкости зданий и сооружений которых не ниже III степени огнестойкости класса С1. При строительстве зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов C1, С2 и С3 и V степени огнестойкости минимальную плотность застройки допускается (при наличии технико-экономических обоснований) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящим приложением.

3. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток.

4. В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянок автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудования выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

5. В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование, для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

6. При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

7. В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для стоянки транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводами и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или их частями, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.